МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Инженерная инфраструктура

село Шум, 2014 г.

Оглавление

1. Анализ современного состояния инженерной инфраструктуры	4

1.1. Система электроснабжения населения	4

1.1.1. Объекты электроснабжения федерального значения	4

1.1.2. Объекты электроснабжения регионального значения	4

1.1.3. Электроснабжение населения	5

1.1.4. Выводы	7

1.2. Система водоснабжения населения и водоотведение	8

1.2.1. Система водоснабжения  села Шум	8

1.2.2. Система водоотведения села Шум	10

1.3. Система газоснабжения населения	12

1.3.1. Объекты газоснабжения среднего давления	12

1.3.2. Газоснабжение населения	12

1.4. Система теплоснабжения населения	13

1.5. Система снабжения населения топливом	16

2. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры	16

2.1. Организация электроснабжения населения	16

2.1.1.Электрические нагрузки и потребление электроэнергии	16

2.1.2. Мероприятия по развитию системы электроснабжения	19

2.2. Организация водоснабжения населения	24

2.2.1. Развитие системы водоснабжения	24

2.2.2. Расчет потребности в водоснабжении	24

.2.3. Зоны санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, санитарно-защитные полосы водоводов	27

2.2.8. Мероприятия по развитию системы водоснабжения Шумского сельского поселения	28

2.3. Организация водоотведения	31

2.3.1. Развитие системы водоотведения	31

2.3.3. Расчет потребности в водоотведении	32

2.3.4. Мероприятия по развитию системы водоотведения Шумского сельского поселения	34

2.4. Организация газоснабжения населения	36

2.4.1. Развитие системы газоснабжения	36

2.4.2. Мероприятия по развитию системы газоснабжения	41

2.5. Организация теплоснабжения населения	44

# 1. Анализ современного состояния инженерной инфраструктуры

## 1.1. Система электроснабжения населения

Существующие объекты электроснабжения представлены на схеме «Схема использования территории. Инженерная инфраструктура. Электроснабжение»

### 1.1.1. Объекты электроснабжения федерального значения

В соответствии со сведениями предоставленными филиалом ОАО «ФСК ЕЭС» «Магистральные электрические сети Северо-Запада» на территории поселения расположены следующие объекты электроснабжения федерального значения:

Таблица 1. Перечень объектов электроснабжения федерального значения

| №/№ п/п | Объект | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ 220 кВ «ПС 220 кВ № 28 «Колпинская» - ПС 330/220 кВ № 37 «Сясь»). | ОАО «ФСК ЕЭС» «МЭС Северо-Запада» |
| 2 | ВЛ 220 кВ «ПС 220 кВ № 28 «Колпинская» - ПС 330/220 кВ № 37 «Сясь»). | ОАО «ФСК ЕЭС» «МЭС Северо-Запада» |

### 1.1.2. Объекты электроснабжения регионального значения

В соответствии с заключением филиала ОАО «Ленэнерго» «Пригородные электрические сети», на территории  Шумского сельского поселения расположены следующие объекты и сети электроснабжения регионального значения:

Таблица 2. Перечень объектов электроснабжения регионального значения

| №/№ п/п | Объект | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ 110 кВ «ПС 110 кВ № 524 «Салют» – ПС 110 кВ/35кВ № 377 «Шум» | Пригородные электрические сети, Ленэнерго |
| 2 | ВЛ 110 кВ «ПС 110 кВ № 30 «Назия»- ПС 110 кВ/35кВ № 377 «Шум» | Пригородные электрические сети, Ленэнерго |
| 3 | ВЛ 110 кВ «ПС 110 кВ № 30 «Назия»- ПС 110 кВ № 498 «Новый Быт - тяговая» | Пригородные электрические сети, Ленэнерго |
| 4 | ВЛ 110 кВ «ПС 110 кВ/35кВ № 377 «Шум»- ПС 110 кВ № 498 «Новый Быт - тяговая» | Пригородные электрические сети, Ленэнерго |
| 5 | ВЛ 35 кВ «ПС 35 кВ № 25 «Сухое »- ПС 110 кВ/35кВ № 377 «Шум» | Пригородные электрические сети, Ленэнерго |
| 6 | ПС 110 кВ/35кВ № 377 «Шум» | Пригородные электрические сети, Ленэнерго |
| 7 | ПС 110 кВ № 498 «Новый Быт - тяговая» | Пригородные электрические сети, Ленэнерго |

В соответствии со Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Ленинградской области на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 28.12.2011 г. № 466 на территории Шумского сельского поселения планируются следующие мероприятия:

- Замена и реконструкция ячеек на ПС № 377 «Шум»;

Характеристика понижающих подстанций приведена в соответствии с перспективным развитием, в соответствии с Программой развития электроэнергетики Ленинградской области 2011-2015 годы.

Таблица 3. Характеристика понижающих подстанций

| №/№ п/п | Подстанция | Тип | Мощность | Планируемое переустройство | Кол-во устанавливаемого оборудования | Планируемая мощность | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | номинал | резерв |  |  |  |  |
|  |  |  | МВА | МВА |  |  | МВА |  |
| 1 | ПС № 377 "Шум" | 110/35/10кВ | 2 х 6,3 | - 1,85 | ячеек 110 кВ | 4 | 2 х 6,3 | 2015 |
| 2 | ПС № 498 "Новый Быт - тяговая" | 110/10кВ | 5 | 2 |  |  |  |  |

По данным  ОАО «Ленэнерго» http://www.lenenergo.ru  на ПС № 377 "Шум" без учета договоров на технологическое присоединение резерв мощности составляет  - 1,85 МВА. Объем мощности по заключенным договорам, находящихся на исполнении составляет 4,28 МВА.

### 1.1.3. Электроснабжение населения

Для электроснабжения территории Шумского сельского поселения используются сети напряжением 6-10 кВ с питанием от опорной станций ПС 110/35/6 кВ № 377 «Шум.

Электрические сети напряжением 0,4 кВ, 6-10 кВ обслуживаются Кировским РЭС, входящим в состав филиала ОАО «Ленэнерго» – «Пригородные электрические сети», а также ОАО «ЛОЭСК».

Таблица 4. Сведения и системе электроснабжения населенных пунктов Шумского сельского поселения

| Снабжаемый населенный пункт | № ТП | Номинальная мощность, кВт |
| --- | --- | --- |
| КТП |
| деревня Бабаново | 3278 | 160 |
|  | 3279 | 63 |
|  | 3324 | 100 |
| деревня Валдома | 3253 | 75 |
| деревня Войбокало | 3250 | 50 |
| поселок при железнодорожной станции Войбокало | 3202 | 160 |
|  | 3204 | 180 |
|  | 3219 | 100 |
| деревня Войпала | 3276 | 30 |
| деревня Горгала | 3210 | 100 |
|  | 3341 | 25 |
| деревня Горка | 3206 | 100 |
|  | 3207 | 100 |
|  | 3333 | 25 |
|  | 3261 | 250 |
| деревня Гнори | 3213 | 63 |
| деревня Дусьево | 3280 | 160 |
| деревня. Карпово | 3255 | 100 |
| деревня Койчала | 3256 | 20 |
| деревня Концы | 3275 | 60 |
| поселок Концы | 3200 | 630 |
|  | 3201 | 250 |
|  | 3344 | 25 |
| местечко Мёндово | 3348 | 25 |
|  | 3313 | 10 |
| деревня Овдакало | 3225 | 25 |
| деревня Падрила | 3223 | 10 |
| деревня Ратница | 3212 | 160 |
| деревня Речка | 3277 | 40 |
| деревня Рындела | 3252 | 160 |
|  | 3343 | 10 |
| деревня Сибола | 3215 | 100 |
|  | 3272 | 250 |
|  | 3273 | 100 |
|  | 3319 | 63 |
| деревня Сопели | 3254 | 63 |
| деревня Терёбушка | 3257 | 25 |
| деревня Тобино | 3251 | 63 |
|  | 3258 | 10 |
| деревня Феликсово | 3209 | 40 |
| село Шум | 3220 | 315 |
|  | 3221 | 630 |
|  | 3222 | 10 |
|  | 3226 | 250 |
|  | 3227 | 320 |
|  | 3228 | 60 |
|  | 3229 | 400 |
|  | 3230 | 250 |
|  | 3231 | 100 |
|  | 3233 | 400 |
|  | 3234 | 160 |
|  | 3270 | 250 |
|  | 3314 | 250 |
|  | 3345Б | 100 |
| ЗТП |
| деревня Бабаново | 3235 | 400 |
| поселок при железнодорожной станции Войбокало | 3203 | 100 |
| деревня Сибола | 3274 | 180 |
| село Шум | 3214 | 400 |
|  | 3232 | 630 |
|  | 3240 | 2x630 |
|  | 3241 | 2x630 |
|  | 3317 | 2x400 |

В соответствии с данными филиала ОАО «Ленэнерго» – «Пригородные электрические сети»,  ОАО «ЛОЭСК» не обеспечивается надежного электроснабжения поселка при железнодорожной станции Новый Быт, электроснабжение осуществляется по сети 0,4 кВ.

### 1.1.4. Выводы

На территории Шумского сельского поселения обеспечено надежное электроснабжение всех населенных пунктов за исключением поселка при железнодорожной станции Новый Быт

Электроснабжение поселка при железнодорожной станции Новый Быт осуществляется по сети 0,4 кВ, при этом численность населения на 01.01.2012 составила 224 человека.

На понижающих подстанциях, с учетом договоров на технологическое присоединение    нет резерва мощностей для развития промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

## 1.2. Система водоснабжения населения и водоотведение

Существующие объекты водоснабжения и водоотведения представлены на схеме «Схема использования территории. Инженерная инфраструктура. Водоснабжение и водоотведение».

В настоящее время, централизованное водоснабжения и водоотведение организовано только в селе Шум. В остальных населенных пунктах Шумского сельского поселения водоснабжение осуществляется локально.

### 1.2.1. Система водоснабжения  села Шум

Источником водоснабжения села Шум является ордовикский горизонт подземных вод. В селе Шум функционирую две независимые централизованные системы водоснабжения, которые обеспечивают водоснабжение жилой застройки в центральной части села Шум и жилой застройки района ПМК 17. В качестве водозаборных сооружений используются артезианские скважины (общая производительность 844,6 куб. м/сут.).  Обслуживанием системы водоснабжения осуществляет МУП  «Северное сияние».

Для централизованного водоснабжения центральной части села Шум вода из скважин подается в резервуары чистой воды. Водоснабжение осуществляется от четырех артезианских скважин, таблица 5.  От резервуаров чистой воды насосами водораспределительной станции (производительность 400 куб. м/сут.) вода подается в водопроводную сеть, по которой доставляется потребителям (к водоразборным колонкам и непосредственно к потребителям). Потребителями воды являются население и предприятия, находящиеся в центральной части села Шум.  Фактический объем подаваемой воды, в среднем, составляет 680 куб. м/сут. Система водоснабжения не оборудована автоматической регулировкой подачи воды. По надежности (по степени обеспеченности подачи воды) система относиться к 3 категории.

Для централизованного водоснабжения района ПМК 17 села Шум вода из отдельной скважины подается в резервуары чистой воды. Водоснабжение осуществляется от одной артезианской скважины, находящейся на территории транспортного предприятия ПМК -17. В От резервуаров чистой воды насосами водораспределительной станции (производительность 200 куб. м/сут.) вода подается в водопроводную сеть, по которой доставляется потребителям (к водоразборным колонкам и непосредственно к потребителям). Потребителями воды являются население, проживающее  в районе  ПМК 17, и находящиеся вблизи предприятия.  Фактический объем подаваемой воды, в среднем, составляет 150 куб. м/сут. Система водоснабжения не оборудована автоматической регулировкой подачи воды. По надежности (по степени обеспеченности подачи воды) система относиться к 3 категории.

Протяженность магистральных сетей водоснабжения составляет 6,3 км. В 2013 годы водопроводные сети реконструированы и произведена замена труб,  материал труб – ПНД. Водопроводные сети закольцованы.

В настоящее время не разработаны проекты санитарной охраны источников водоснабжения (артезианских сважин) и соответственно в отношении водозаборов питьевой воды не установлены пояса санитарной охраны.

В отношении рассматриваемых водозаборов отсутствуют результаты оценки запасов подземных вод, а также какие-либо сведения о качестве поставляемой населению воды (её физико-химических и биологических характеристиках).

Таблица 5. Характеристика объектов водоснабжения

| № | Объекты водоснабжения | Сокр. Наименование или номер | Год ввода в эксплуатацию | Кол-во | Глубина | Производительность | Состояние | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | номинальная |  |  |
|  |  |  |  | шт. | м | куб. м/ч (куб. м/сут для РЧВ) |  | % |
| 1 | Артезианские скважины, село Шум | 2949/1 | 1972 | 1 | 35 | 6,3 | удовлетворительное | 60 |
|  |  | 2949/2 | 1973 | 1 | 35 | 6,3 |  | 60 |
|  |  | 2949/5 | 1973 | 1 | 35 | 10 |  | 60 |
|  |  | 3051 | 1974 | 1 | 35 | 6,3 |  | 60 |
|  |  | ПМК | 1978 | 1 | 40 | 6,3 |  | - |
| 2 | Водораспределительная станция: резервуар для хранения чистой воды | РЧВ (села Шум) | - | 1 | - | 400 | удовлетворительное | 60 |
| 3 | Водораспределительная станция: резервуар для хранения чистой воды | РЧВ ПМК 17) | - | 1 | - | 200 | удовлетворительное | 80 |

Таблица 6. Характеристика  сети водоснабжения

| № | Объект | Исполнение, материал | Длина, м | Износ,% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Сеть водоснабжения центрального района села Шум | Однотрубное, ПНД | 4,1 | 0 |
| 5 | Сеть водоснабжения района ПМК 17 села Шум | Однотрубное, ПНД | 2,2 | 0 |

В результате оценки современного состояния системы водоснабжения села Шум сделаны следующие выводы:

- Требуется проведение оценки запасов подземных вод для водозаборных сооружений, являющихся источником питьевого водоснабжения села Шум.

- Требуется определение физико-химических и биологических характеристик поставляемой населению питьевой воды на определение её соответствия требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, ГН 2.1.5.13-03. По результатам проведенных анализов необходимо разработать перечень мероприятий по водоподготовке.

- Требуется разработка проектов зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

- Сеть водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды относиться к 3 категории, что достаточна для снабжения населения села Шум (менее 5 тыс. человек).

- Сеть водоснабжения находится в удовлетворительном состоянии.

- В предполагаемую зону санитарной охраны существующей скважины в районе ПМК 17 села Шум попадает промышленные объекты и жилая застройка.

### 1.2.2. Система водоотведения села Шум

В селе Шум организована система централизованного водоотведения с очисткой сточных вод на канализационных очистных сооружениях и их выпуском по канаве в реку Сарья. При этом в систему водоотведения попадают только бытовые стоки. В селе Шум функционирую две независимые централизованные системы водоотведения, которые обеспечивают водоотведение от жилой застройки  центральной части села Шум и от жилой застройки района ПМК 17 села Шум. Обслуживанием системы водоотведения осуществляет МУП  «Северное сияние».

Система водоотведения от жилой застройки центральной части села Шум  включает:  канализационную насосную станцию, сеть водоотведения и канализационные очистные сооружения. Канализационные очистные сооружения в настоящее время не работают, сточные воды сбрасываются в реку Сарья без очистки. КОС были введены в эксплуатацию в 1973 году,  в настоящее время разрушены. Система очистки  КОС была реализована на основе биологической очистки с иловыми площадками. Существующий объем водоотведения составляет 146 тыс. куб. м./год, (400 куб. м./сут). Выпуск сточных вод осуществляется от КОС по каналу, длиной 180 метров в реку Сарья. КОС находятся в границах села Шум.  Территория жилой  застройки не  попадает в границы санитарно-защитной зоны КОС (200 метров).

Система водоотведения от жилой застройки района ПМК 17 села Шум  включает:   канализационную насосную станцию, сеть водоотведения и канализационные очистные сооружения. Канализационные очистные сооружения в настоящее время не работают, сточные воды сбрасываются в реку Сарья без очистки. КОС были введены в эксплуатацию в 1975 году,  в настоящее время разрушены. Система очистки  КОС была реализована на основе биологической очистки с иловыми площадками. Существующий объем водоотведения составляет 36,5 тыс. куб. м./год, (100 куб. м./сут). Выпуск сточных вод осуществляется от КОС по каналу, длиной 50 метров в реку Сарья. КОС находятся в границах села Шум.  Территория жилой  застройки  попадает в границы санитарно-защитной зоны КОС (150 метров).

Таблица 7. Характеристика объектов водоотведения

| №/№ п/п | Объекты водоотведения | Сокр. Наименование или номер | Кол-во | Производительность | Состояние | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | номинальная |  |  |
|  |  |  | шт. | куб. м/сут | куб. м/ч |  | % |
| 1 | Канализационная насосная станция села Шум | КНС | 1 | 500 |  | - | - |
| 2 | Канализационные очистные сооружения села Шум | КОС | 1 | 700 | - | не работают | 100 |
| 3 | Канализационная насосная станция ПМК 17 | КНС | 1 | 200 |  | - | - |
| 4 | Канализационные очистные сооружения ПМК 17 | КОС | 1 | 200 | - | не работают | 100 |

Таблица 8. Характеристика сети водоотведения

| № | Объект | Исполнение, материал | Длина | Износ,% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сеть водоотведения центральной части села Шум | Однотрубное, чугун | 4,3 | 85 |
| 2 | Сеть водоотведения района ПМК 17 села Шум | Однотрубное, чугун | 1,8 | 80 |

В результате оценки системы водоотведения села Шум сделаны следующие выводы:

- Необходимо проводить мероприятия по восстановлению КОС.

- Канализационная сеть находиться в неудовлетворительном состоянии

- В СЗЗ канализационных очистных сооружений  ПМК 17 попадает жилая застройка.

## 1.3. Система газоснабжения населения

Существующие объекты газоснабжения представлены на схеме «Схема использования территории. Инженерная инфраструктура. Газоснабжение. Теплоснабжение»

### 1.3.1. Объекты газоснабжения среднего давления

На территории Шумского сельского поселения нет объектов газоснабжения среднего давления.

### 1.3.2. Газоснабжение населения

Газоснабжения населения осуществляется локально, с использованием газовых баллонов. Газоснабжение муниципального жилого фонда в селе Шум осуществляется  сжиженным газом, с использованием централизованного газового хранилища. На территории села Шум эксплуатируется пять газовых хранилищ.

Показатели газоснабжения населения представлены в таблице 9

Таблица 9.Показатели газоснабжения поселения*

| Наименование показателя | Единица измерения | Показатели |
| --- | --- | --- |
| 1. Число газифицированных населенных пунктов - всего | ед. | 1 |
| 2. Газифицировано квартир (включая индивидуальные дома) - всего | ед. | 460 |
| Потреблено сжиженного газа за 2012 год | тонн | 45 |

*- Данные представлены в соответствии с паспортом  муниципального образования за 2012 год.

## 1.4. Система теплоснабжения населения

Существующие объекты теплоснабжения населения представлены на схеме «Схема использования территории. Инженерная инфраструктура. Газоснабжение. Теплоснабжение».

Централизованное теплоснабжение осуществляется только в селе Шум.

Таблица 10. Перечень объектов теплоснабжения села Шум

| Наименование источника теплоснабжения | Дата ввода котельной в эксплуатацию | Адрес | Тип системы отопления | Типы котел. агрегатов, года установки | Вид топлива | Расчетная мощность | Фактическая мощность | Присоединенная нагрузка | Температурный график тепловой сети (факт./расч.) | Расчетное и фактическое давление (прям./обр.) на выходе из источника тепла | Список обслуживаемых объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Гкал/час | Гкал/час | Гкал/час | °С | кгс/см2 |  |
| угольная котельная с. Шум | 1972 | село Шум | централизованная | КВР-1,5 - 5 ш. КВР-0,5 - 1 шт. | уголь | 6,5 | 6,5 | 1,513 | 85/65 97/70 | 6,0/4,8 5,0/3,8 | 21 жилой дом, жилой фонд - 457 кв., 5 административных зданий. |
| угольная котельная ЗАО "Мгинское ПМК-17" | 1987 | село Шум | централизованная | Котел "Минск" - 5 шт., КВР-1,5-1 шт. | уголь | 3,2 | 2,5 | 1,4 | 65/70 | 3,20 | Жилой фонд - 5315 кв. м, 103 кв. Баня, общежитие. |
| Детский сад | - | село Шум | - | Водогрейный котел, 2011 г. | уголь | - | - | - | 40/95 | 0,07 | - |
| ГУ "Кировская гос. Ветеринарная инспекция" | - | с. Шум | - | КЧМ-5 | уголь | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | древесина (30-35%) | - | - | - | - | - | - |

Централизованным теплоснабжением обеспечивается   муниципальный жилой фонд расположенный в селе Шум и ряд объектов социального обслуживания.

Основным видом топлива для котельных являются уголь.

## 1.5. Система снабжения населения топливом

В настоящее время на территории поселения склады дров и угля для снабжения населения твердым топливом отсутствуют.

# 2. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

## 2.1. Организация электроснабжения населения

Мероприятия по развитию электроснабжения населения отображены на схеме «Схема планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения. Объекты электроснабжения».

### 2.1.1.Электрические нагрузки и потребление электроэнергии

В проекте произведен расчет электрических нагрузок с учетом развития экономики и роста численности населения.

Расчетные электрические нагрузки для проектируемой жилой застройки определены в соответствии  требованиями РД 34.20.185-94 для индивидуальных жилой застройки - дома с электрическими плитами до 10кВт., для многоквартирной застройки – квартиры с плитами на природном газе.

Расчет электрических нагрузок коммунально-бытовых потребителей нового жилищного строительства по населенным пунктам Шумского сельского поселения на первую очередь и расчетный срок территориального планирования представлен в таблице 11.

Таблица 11.  Увеличение электрических нагрузок коммунально-бытовых потребителей проектируемой жилой застройки

| №/№ п/п | Населенный пункт | Количество домов/квартир | Электрическая нагрузка активная, кВт | Электрическая нагрузка полная, кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2035 | 2020 | 2035 | 2020 | 2035 |
| 1 | деревня Бабаново | 14 | 21 | 54,9 | 83,8 | 56,0 | 85,4 |
| 2 | деревня Валдома | 4 | 4 | 15,9 | 17,3 | 16,2 | 17,7 |
| 3 | деревня Гнори | 14 | 21 | 54,9 | 82,3 | 56,0 | 84,0 |
| 4 | деревня Горгала | 204 | 301 | 795,9 | 1175,8 | 811,7 | 1199,1 |
| 5 | деревня Горка | 22 | 34 | 86,7 | 132,9 | 88,4 | 135,5 |
| 6 | деревня Дусьево | 0 | 7 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 26,5 |
| 7 | деревня Койчала | 23 | 35 | 89,6 | 135,8 | 91,3 | 138,5 |
| 8 | деревня Концы | 11 | 21 | 43,3 | 82,3 | 44,2 | 84,0 |
| 9 | поселок Концы | 127 | 190 | 494,0 | 741,0 | 503,8 | 755,7 |
| 10 | деревня Тобино | 9 | 13 | 34,7 | 52,0 | 35,4 | 53,0 |
| 11 | деревня Феликсово | 9 | 13 | 34,7 | 52,0 | 35,4 | 53,0 |
| 12 | село Шум, индивидуальная жилая застройка | 79 | 119 | 309,1 | 465,1 | 315,2 | 474,3 |
| 13 | село Шум, многоквартирная жилая застройка | 0 | 13 | 0,0 | 25,9 | 0,0 | 26,4 |
|  | Итого: | 516 | 794 | 2013,6 | 3072,3 | 2053,4 | 3133,1 |

Электроснабжение кварталов проектируемой жилой застройки планируется развивать от существующей сети 10 кВ. Планируется обеспечить надежность электроснабжения с учетом размещения в проектируемой жилой застройки электроприемников третий категории. Электроснабжение кварталов проектируемой жилой застройки предполагается от отдельных трансформаторных подстанции 10 кВ. Линии электропередач до трансформаторных подстанций предполагается в воздушном исполнении.

С учетом расчетов, таблица 11, определены общая мощность трансформаторных подстанций для электроснабжения проектируемой жилой застройки. Местоположение   проектируемых трансформаторных подстанций отображены на схеме «Схема планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения.

Для электроснабжения планируемой жилой застройки планируется : на первую очередь территориального планирования:

Строительство  ВЛ 10 кВ от ПС № 498 «Новый Быт - тяговая»

Строительство 2-х ТП 10 кВ по  160 кВА в поселке при железнодорожной станции Новый Быт;

Строительство ТП 10 кВ мощностью 160 кВА в селе Шум;

Строительство ТП 10 кВ мощностью  160 кВА в деревне Койчала

на расчетный срок территориального планирования:

Строительство ВЛ 10 кВ,  2-х ТП 10 кВ  по 160 кВА в селе Шум;

Строительство ВЛ 10 кВт, 3-х ТП 10 кВ  по 250 кВА в поселке Концы;

Строительство ВЛ 10 кВт, ТП 10 кВ мощностью  160 кВА в деревне Горка;

Кроме этого, проектом генерального плана планируется организация электроснабжения территорий для размещения объектов инженерной инфраструктуры и промышленных предприятий. Общее количество и  мощность необходимого оборудования для организации электроснабжения будет определено на этапе разработки проектов планировки указанных территорий.

Расчет суммарной электрической нагрузки по населенным пунктам на первую очередь и на расчетный срок, выполнен в соответствии требованиями РД 34.20.185-94. Электрические нагрузки селитебной территории рассчитаны по удельным нормам коммунально-бытового электропотребления на одного жителя. Рассчитанные показатели учитывают нагрузки: жилых и общественных зданий (административных, учебных, научных, лечебных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания (закрытых и открытых стоянок автомобилей), наружного освещения.

Таблица 12. Расчет электрических нагрузок по населенным пунктам

| №/№ п/п | Населенный пункт | Численность населения, чел. | Удельная, кВт/чел | Полная электрическая нагрузка селитебной территории*, кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 г. | 2035 г. |  | 2020 г. | 2035 г. |
| 1 | деревня Бабаново | 173 | 258 | 0,41 | 85,07 | 126,91 |
| 2 | деревня Валдома | 103 | 145 | 0,41 | 50,77 | 71,58 |
| 3 | поселок при железнодорожной станции Войбокало | 702 | 891 | 0,41 | 345,47 | 438,26 |
| 4 | деревня Войбокало | 110 | 150 | 0,41 | 54,17 | 73,67 |
| 5 | деревня Войпала | 80 | 93 | 0,41 | 39,23 | 45,81 |
| 6 | деревня Гнори | 90 | 130 | 0,41 | 44,14 | 64,00 |
| 7 | деревня Горгала | 155 | 204 | 0,41 | 76,41 | 100,25 |
| 8 | деревня Горка | 219 | 284 | 0,41 | 107,77 | 139,58 |
| 9 | деревня Дусьево | 73 | 118 | 0,41 | 35,89 | 58,15 |
| 10 | деревня Канзы | 34 | 48 | 0,41 | 16,64 | 23,73 |
| 11 | деревня Карпово | 67 | 99 | 0,41 | 32,98 | 48,48 |
| 12 | деревня Койчала | 130 | 193 | 0,41 | 63,98 | 94,77 |
| 13 | деревня Концы | 109 | 172 | 0,41 | 53,70 | 84,41 |
| 14 | поселок Концы | 1019 | 1369 | 0,41 | 501,33 | 673,52 |
| 15 | местечко Мёндово | 4 | 5 | 0,41 | 1,85 | 2,29 |
| 16 | поселок при железнодорожной станции Новый Быт | 306 | 346 | 0,41 | 150,36 | 170,43 |
| 17 | деревня Овдакало | 38 | 57 | 0,41 | 18,56 | 27,82 |
| 18 | деревня Падрила | 42 | 62 | 0,41 | 20,68 | 30,28 |
| 19 | деревня Пейчала | 57 | 77 | 0,41 | 27,89 | 37,89 |
| 20 | деревня Пиргора | 91 | 132 | 0,41 | 44,77 | 64,94 |
| 21 | деревня Ратница | 89 | 127 | 0,41 | 43,76 | 62,69 |
| 22 | деревня Речка | 52 | 70 | 0,41 | 25,49 | 34,54 |
| 23 | деревня Рындела | 104 | 134 | 0,41 | 51,19 | 65,71 |
| 24 | деревня Сибола | 77 | 103 | 0,41 | 38,00 | 50,60 |
| 25 | деревня Сопели | 70 | 104 | 0,41 | 34,20 | 51,05 |
| 26 | деревня Терёбушка | 30 | 44 | 0,41 | 14,78 | 21,44 |
| 27 | деревня Тобино | 101 | 148 | 0,41 | 49,74 | 72,64 |
| 28 | деревня Феликсово | 74 | 108 | 0,41 | 36,60 | 53,18 |
| 29 | село Шум | 1889 | 2320 | 0,41 | 929,45 | 1141,62 |
|  | Итого: | 6087 | 7988 |  | 2994,87 | 3930,23 |

*- учтены мелко промышленные потребители  для населенного пункта с газовыми плитами.

Суммарная электрическая нагрузка от селитебных территорий на шинах 10 кВ источников электроснабжения составит на  ПС № 377 "Шум": на первую очередь проектирования   – 2,99 МВА, расчетный срок  3,93 МВА.

По данным  ОАО «Ленэнерго» http://www.lenenergo.ru  на ПС № 377 "Шум" без учета договоров на технологическое присоединение резерв мощности составляет  - 1,85 МВА. Объем мощности по заключенным договорам, находящихся на исполнении составляет 4,28 МВА (включают мощности для подключения организуемых дачных объединений на территории Шумского сельского поселения)

Таким образом, с учетом объемов мощности по заключенным договорам необходимо увеличение мощности ПС № 377 "Шум": на первую очередь территориального планирования   до 17 МВА.

### 2.1.2. Мероприятия по развитию системы электроснабжения

Перечень мероприятий по развитию и преобразованию системы электроснабжения населения определен на основании следующих положений:

- На территории планируется развитие крупного сельскохозяйственного предприятия по производству сельскохозяйственной продукции (мяса птицы и яиц). Расчет необходимой электрической нагрузки выполнен в соответствии с Методическими указаниями по расчету электрических нагрузок в сетях 0,4 — 110 кВ сельскохозяйственного назначения, Сельэнергопроект, 1981 г. Для птицефабрики с мощностью 500 000 кур необходимо около 10 МВт (с учетом максимальной удельной нагрузки на единицу 0,02 кВт). Предприятие должно быть обеспечено первой категории надёжности по электроснабжению. С учетом этого, для обеспечения электроснабжения предприятия от двух независимых источников электроснабжения предлагается строительство ПС вблизи деревни Сибола  мощностью 2х10 МВт

- На территории поселения планируется развитие предприятий малого и среднего бизнеса.

- Для размещения новых линий электропередачи выделены специальные коммуникационные коридоры, которые учитывают возможность прокладки других инженерных коммуникаций с целью исключения или минимизации участков их взаимных пересечений.

- В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ), необходимо установить санитарные разрывы – территории вдоль трассы высоковольтной линии, в которой напряженность электрического поля превышает 1 кВ/м.

- Запрещается проектирование новых подстанций открытого типа в районах массового жилищного строительства и в существующих жилых районах.

- На существующих подстанциях открытого типа необходимо предусмотреть шумозащитные мероприятия, обеспечивающие снижение уровня шума в жилых и культурно-бытовых зданиях до нормативного, и мероприятия по защите населения от электромагнитного воздействия.

Мероприятия по развитию системы электроснабжения включают учет мероприятий по развитию электроэнергетики Ленинградской области на 2011-2015 г.г., утвержденных Постановлением Правительства Ленинградской области от 28.12.2011 г. № 466.

В проекте генерального плана учтены мероприятия по реконструкции ПС 110 кВ № 377 «Шум» (замена ячеек). При этом указанная реконструкция не требует увеличения площади земельного участка, занимаемого соответствующим объектом.

Проектом генерального плана Суховского сельского поселения предлагается включить в Схему территориального планирования Ленинградской области, на расчетный срок территориального планирования  (до 2035 года), следующие мероприятия:

реконструкция ПС 35 кВ № 25 «Сухое» с переводом на напряжение 110 кВ с установкой 2-х трансформаторов по 6,3 МВА;

реконструкция ВЛ 35 кВ от ПС № 377 «Шум» до ПС № 25 «Сухое» в габариты 110 кВ с заменой проводов на сечение 150 мм.

С учетом планируемых мероприятий в Суховском сельском поселении необходимо включить в Схему территориального планирования Ленинградской области, на расчетный срок территориального планирования (до 2035 года), следующие мероприятия:

реконструкция ПС № 377 «Шум» с заменой двух трансформаторов 110/10 кВ  мощностью 2х10 МВА;

реконструкция ВЛ 35 кВ от ПС № 377 «Шум» до ПС № 25 «Сухое» в габариты 110 кВ с заменой проводов на сечение 150 мм.

С учетом острой необходимости увеличения мощности ПС № 377 «Шум» проектом генерального плана предлагается реконструкция ПС с заменой 2-х трансформаторов мощностью 10 МВА. Указанное мероприятие является предложением по размещению объектов регионального значения и является предложением для включения в программы развития электроэнергетики Ленинградской области и схему территориального планирования Ленинградской области.

Кроме того, для электроснабжения планируемой зоны сельскохозяйственных предприятий и  создание резерва на подключения электроэнергии проектом генерального плана предлагается строительство понизительной подстанции регионального значения напряжением 110 кВ с установкой 2-х трансформаторов по 10 МВА. Мероприятие планируется на расчетный срок территориального планирования и является предложением для включения в программы развития электроэнергетики Ленинградской области и схему территориального планирования Ленинградской области.

Помимо мероприятий по развитию и преобразованию системы электроснабжения населения необходимы организация следующих мероприятий:

- Организация мониторинга свободной мощности на существующих трансформаторных подстанциях;

- Организация мониторинга потребности территории поселения в электрической энергии с учетом увеличения электропотребления населенных пунктов, расположенных на территории поселения, за счет прогнозируемого увеличения численности населения.

Таблица13. Учет (предложение) мероприятий Ленинградской области по развитию системы электроснабжения Шумского сельского поселения

| Мероприятия по территориальному планированию | Характеристика | Единца измерения | Количество единиц | Этап территориального планирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнить реконструкцию ПС 110 кВ № 377 «Шум» с заменой трансформаторов 110/35/10 кВ* | мощность | МВА | 2 х 10 | Первая очередь |
| Реконструкция 2-х ВЛ 35 кВ «ПС № 377 «Шум» - ПС № 25 «Сухое»» в габариты 110 кВ с заменой проводов на сечение 150 мм*. | Протяженность | км | 17** | Расчетный срок |
| Строительство ПС 110 кВ вблизи деревни Сибола* | мощность | МВА | 2 х 10 | Расчетный срок |

* - предложения по размещению объектов регионального значения для внесения изменений в схему территориального планирования Ленинградской области

** - протяженность по территории Шумского сельского поселения

Таблица 14. Мероприятия по развитию системы электроснабжения Шумского сельского поселения.

| Мероприятия по территориальному планированию | Характеристика | Единца измерения | Количество единиц | Этап территориального планирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство ВЛ 10 кВ зоне планируемой жилой застройки в селе Шум | протяженность сети | км | 0,4 | Первая очередь |
| Строительство трансформаторной подстанции зоне планируемой жилой застройки в селе Шум | мощность | кВА | 160 | Первая очередь |
| Строительство ВЛ 10 кВ в поселке при железнодорожной станции Новый Быт | протяженность сети | км | 1,3 | Первая очередь |
| Строительство 2-х трансформаторных подстанций в поселке при железнодорожной станции Новый Быт | мощность | кВА | 2 х160 | Первая очередь |
| Строительство ВЛ 10 кВ в деревне Койчала | протяженность сети | км | 0,1 | Первая очередь |
| Строительство трансформаторной подстанции в деревне Койчала | мощность | кВА | 160 | Первая очередь |
| Строительство ВЛ 10 кВ в зоне планируемой жилой застройки села Шум | протяженность сети | км | 0,4 | Расчетный срок |
| Строительство 2-х трансформаторных подстанций в зоне планируемой жилой застройки села Шум | мощность | кВА | 2 х 160 | Расчетный срок |
| Строительство ВЛ 10 кВ в зоне планируемой жилой застройки поселка Концы | протяженность сети | км | 2,5 | Расчетный срок |
| Строительство 3-х трансформаторных подстанций в зоне планируемой жилой застройки поселка Конца | мощность | кВА | 3 х 250 | Расчетный срок |
| Строительство ВЛ 10 кВ в зоне планируемой жилой застройки в деревне Горка | протяженность сети | км | 1,1 | Расчетный срок |
| Строительство трансформаторной подстанции в зоне планируемой жилой застройки в деревне Горка | мощность | кВА | 160 | Расчетный срок |
| Строительство ВЛ 10 кВ до зоны инженерной инфраструктуры вблизи деревни Бабаново | протяженность сети | км | 0,9 | Расчетный срок |
| Строительство трансформаторной подстанции в зоне инженерной инфраструктуры вблизи деревни Бабаново | мощность | кВА | 160 | Расчетный срок |

## 2.2. Организация водоснабжения населения

Размещение планируемых объектов водоснабжения отображены на схеме «Схема планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения. Объекты водоснабжения и водоотведения»

Проектирование системы водоснабжения произведено с учетом того, что объекты жилищно-гражданского назначения, расположенные в населенных пунктах, объекты производственного назначения, должны быть обеспечены централизованным системами водоснабжения. При этом для застройки индивидуальными жилыми домами допускается организация автономного водоснабжения.

### 2.2.1. Развитие системы водоснабжения

В рамках проекта генерального плана предлагается оставить существующую систему водоснабжения села Шум.  С учетом осваиваемых территорий обеспечить централизованное водоснабжение ближайших населенных пунктов: поселок при железнодорожной станции Войбокало, деревня Сибола, поселок Концы.

На первую очередь территориального планирования предполагается развитие водопроводной сети в жилой застройки села Шум с использованием двух систем централизованного водоснабжения. На расчетный срок территориального планирования предполагается объединение двух централизованных сетей водоснабжения в единую сеть и обеспечить водоснабжение населенных пунктов: поселок при железнодорожной станции Войбокало, деревня Сибола, поселок Концы.

Проектом генерального плана не рассматривается вопрос о водоснабжении сезонного населения, проживающего на территории существующих и планируемых дачных и садовых земельных участках. Учитывая, что все расположенные на территории поселения дачные и садовые участки являются частными, вопросы их водоснабжения должны быть решены соответствующими инвесторами самостоятельно: из горизонтов подземных вод, либо из грунтовых вод с обеспечением соответствующей очистки питьевой воды.

### 2.2.2. Расчет потребности в водоснабжении

Расчетное среднесуточное водопотребление населенного пункта определяется как сумма расходов воды на хозяйственно-бытовые нужды и нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий с учетом расхода воды на поливку. Расчет выполнен в соответствии с СНиП 2.04.02-84.

Таблица 15. Потребность в водоснабжении территорий с централизованным водоснабжением

| №/№ п/п | Населенный пункт | Численность населения, чел. | Потребность в водоснабжении, куб. м/чел в сутки. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 г. | 2035 г. | Нормативная* | 2020 г. | 2035 г. |
| 1 | поселок при железнодорожной станции Войбокало | 702 | 891 | 0,242 | 169,93 | 215,57 |
| 2 | поселок Концы (в существующих границах) | 320 | 320 | 0,242 | 77,44 | 77,44 |
| 3 | деревня Сибола | 77 | 103 | 0,242 | 18,69 | 24,89 |
| 4 | село Шум | 1 889 | 2320 | 0,242 | 557,17** | 761,53** |
|  | ИТОГО | 2 989 | 3634 |  | 823,23 | 1079,42 |

* - с учетом 150 литров сутки на человека, 70 литров сутки на человека, полив, 10% неучтенные расходы.

** - с учетом расходов на производственные нужды.

Таким образом, для водоснабжения села Шум на первую очередь проектирования достаточно производительности существующих артезианских скважин; для водоснабжения села Шум, поселка при железнодорожной станции Войбокало, поселка Концы, деревни Сиболы на расчетный срок территориального планирования необходимо увеличение производительности артезианских скважин на 300 куб. м/сут.

Таблица 16. Расчет потребности в водоснабжении населения территорий с локальным водоснабжением

| №/№ п/п | Населенный пункт | Численность населения, чел. | Потребность в водоснабжении, куб. м/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 г. | 2035 г. | Нормативная | 2020 г. | 2035 г. |
| 1 | деревня Бабаново | 173 | 258 | 0,05 | 8,65 | 12,90 |
| 2 | деревня Валдома | 103 | 145 | 0,05 | 5,16 | 7,27 |
| 3 | деревня Войбокало | 110 | 150 | 0,05 | 5,51 | 7,49 |
| 4 | деревня Войпала | 80 | 93 | 0,05 | 3,99 | 4,66 |
| 5 | деревня Гнори | 90 | 130 | 0,05 | 4,49 | 6,50 |
| 6 | Деревня Горгала | 155 | 204 | 0,05 | 7,77 | 10,19 |
| 7 | деревня Горка | 219 | 284 | 0,05 | 10,95 | 14,19 |
| 8 | деревня Дусьево | 73 | 118 | 0,05 | 3,65 | 5,91 |
| 9 | деревня Канзы | 34 | 48 | 0,05 | 1,69 | 2,41 |
| 10 | деревня Карпово | 67 | 99 | 0,05 | 3,35 | 4,93 |
| 11 | деревня Койчала | 130 | 193 | 0,05 | 6,50 | 9,63 |
| 12 | поселок Концы | 955 | 1262 | 0,05 | 47,74 | 63,10 |
| 13 | местечко Мендово | 4 | 5 | 0,05 | 0,19 | 0,23 |
| 14 | поселок при железнодорожной станции Новый Быт | 306 | 346 | 0,05 | 15,28 | 17,32 |
| 15 | деревня Овдакало | 38 | 57 | 0,05 | 1,89 | 2,83 |
| 16 | деревня Падрила | 42 | 62 | 0,05 | 2,10 | 3,08 |
| 17 | деревня Пейчала | 57 | 77 | 0,05 | 2,83 | 3,85 |
| 18 | деревня Пиргора | 91 | 132 | 0,05 | 4,55 | 6,60 |
| 19 | деревня Ратница | 89 | 127 | 0,05 | 4,45 | 6,37 |
| 20 | деревня Речка | 52 | 70 | 0,05 | 2,59 | 3,51 |
| 21 | деревня Рындела | 168 | 241 | 0,05 | 8,41 | 12,03 |
| 22 | деревня Сопели | 70 | 104 | 0,05 | 3,48 | 5,19 |
| 23 | деревня Теребушка | 30 | 44 | 0,05 | 1,50 | 2,18 |
| 24 | деревня Тобино | 101 | 148 | 0,05 | 5,06 | 7,38 |
| 25 | деревня Феликсово | 74 | 108 | 0,05 | 3,72 | 5,40 |
|  | ИТОГО | 3309 | 4503 |  | 165,47 | 225,14 |

Проектом генерального плана планируется организация наружного противопожарного водоснабжения из пожарных водоемов во всех населенных пунктах Шумского сельского поселения за исключением села Шум. Противопожарное водоснабжение села Шум планируется осуществить из централизованной системы водоснабжения.  Расчет расхода воды на наружное пожаротушение жилых и общественных зданий центральной части села Шум выполнен из расчета расхода воды на один пожар.  Расчетное количество одновременных пожаров – один пожар.  Общий расход составит – 108 куб. м за 3 часа тушения пожара. Таким образом, существующая система водоснабжения обеспечивает необходимый объем воды для наружного пожаротушения жилых и общественных зданий центральной части села Шум.

Проектом генерального плана запланированы мероприятия по строительству и обустройству водоёмов для наружного противопожарного водоснабжения населенных пунктом. При расчёте необходимого запаса воды, для сельских населенных пунктов, расход на один пожар принимается 5 л/с. Таким образом, минимальный необходимый объем пожарного водоема составит 54 куб. м.  Расстояние между пожарными резервуарами или водоемами следует принимать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе 200 м.  Перечень мероприятий по размещению пожарных водоемов приведен в томе «Устойчивое развитие территории, ИТМ ГО и ЧС».

В соответствии с расчетными данными определены характеристики планируемых объектов водоснабжения:

- Для водоснабжения села Шум, поселка при железнодорожной станции Войбокало, поселка Концы, деревни Сиболы на расчетный срок территориального планирования необходимо увеличение производительности артезианских скважин на 300 куб. м/сут.

### .2.3. Зоны санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, санитарно-защитные полосы водоводов

Зона санитарной охраны источника водоснабжения в месте забора воды должна состоять из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения. Зона санитарной охраны водопроводных сооружений должна состоять из первого пояса и санитарно-защитной полосы (при расположении водопроводных сооружений за пределами второго пояса зоны источника водоснабжения). (СанПиН 2.1.4.1110-02, СНиП 2.04.02-84*).

Хозяйственно-питьевое водоснабжение в Шумском сельском поселении осуществляется только в селе Шум из подземных источников питьевых вод. Проекты  границ зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения не разработаны.

Регламент использования территории зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения приведен в СНиП 2.04.02-84. Анализ использования территории, показывает, что регламент на территории зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения нарушается для артезианской скважины, находящейся в районе ПМК 17, указанная скважина на первую очередь территориального планируется к демонтажу.

В целях приведения проекта зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения в  соответствии  действующим нормативным документам администрацией Шумского сельского  поселения необходимо проведение следующих мероприятий:

1. Разработать проект зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, получить санитарно-эпидемиологических заключений от Роспотребнадзора.

2. Утвердить проект зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения в комитете по природным ресурсам Ленинградской области.

### 2.2.8. Мероприятия по развитию системы водоснабжения Шумского сельского поселения

Проектом генерального плана предлагается выполнить следующие мероприятия по обеспечению водоснабжения населения в соответствии с требованиями СНиПа 2.04.01-85*, СНиПа 2.04.02-84*, СНиПа 2.07.01-89*, СанПиНа 2.1.4.1074-01, СанПиНа 2.1.4.1175-02, ГОСТ 2761-84*, СанПиНа 2.1.4.1110-02:

- В связи с нарушением регламента на территории зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения для артезианской скважины, находящейся в районе ПМК 17, указанная скважина на первую очередь территориального планируется к демонтажу. На первую очередь территориального планирования для водоснабжения сети централизованного водоснабжения планируется строительство новой артезианской скважины производительностью не менее 200 куб. м/сут.

- Для повышения надежности водоснабжения села Шум и обеспечение 3-ой категории надежности подачи воды необходимо увеличение общего объема резервуаров чистой воды до 800 куб. м.

- На первую очередь территориального планирования предлагается развитие сети централизованного водоснабжения в селе Шум. Технические характеристики сети будут определены на этапе проекта водоснабжения указанных территорий. Прокладку труб водопроводной сети предполагается осуществить в полосе отвода автомобильных дорого общего пользования.

- На расчетный срок территориального планирования предлагается объединений двух систем централизованного водоснабжения в единую систему водоснабжения.

- На расчетный срок территориального планирования предлагается развитие сети централизованного водоснабжения на вновь осваиваемой территории села Шум, поселка при железнодорожной станции Войбокало, поселка Концы (в существующих границах), деревни Сиболы. Технические характеристики сети будут определены на этапе проекта водоснабжения указанных территорий. Прокладку труб водопроводной сети предполагается осуществить в полосе отвода автомобильных дорого общего пользования.

- Для организации централизованного водоснабжения на расчетный срок территориального планирования необходимо строительство комплекса артезианских скважины производительностью не менее 300 куб. м/сут. Проектом генерального плана предполагается строительство артезианских скважина в зоне инженерной инфраструктуры (или в зоне массового отдыха населения) в южной части села Шум.

Учитывая возможное несоответствие качества питьевой воды нормативным документам проектом генерального плана предполагается строительство станции водоподготовки. В соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования, ст. 3.4.2.15 площадь территории необходимая для размещения сооружений водоподготовки составляет 2 га (для производительности свыше 0,8 до 12 тысю куб. м/сутки). Проектом генерального плана предполагается строительство станции водоподготовки в зоне инженерной инфраструктуры, в южной части села Шум. Мощность станции по водоподготовке на первую очередь территориального планирования составит 700 куб. м/сут., на расчетный срок территориального планирования предполагается реконструкция станции по обезжелезиванию воды с увеличением мощности до 1300 куб. м/сут.

Таблица 17. Мероприятия по развитию системы водоснабжения Шумского сельского поселения

| Мероприятия по территориальному планированию | Характеристика | Единца измерения | Количество единиц | Этап территориального планирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проведение оценки запасов подземных вод, являющихся источником питьевого водоснабжения | - | - | - | Первая очередь |
| Проведение анализа физико-химических и биологических характеристик существующих источников водоснабжения и разработка плана мероприятий по водоподготовке | - | - | - | Первая очередь |
| Строительство артезианской скважины для водоснабжения района ПМК 17 села Шум | производительность | куб. м/сут | 600 | Первая очередь |
| Демонтаж артезианской скважины в районе ПМК 17 села Шум | скважина | объект | 1 | Первая очередь |
| Строительство станции водоподготовки | производительность | куб. м/сут | 700 | Первая очередь |
| Реконструкция станции водоподготовки | производительность | куб. м/сут | 1300 | Расчетный срок |
| Объединение двух систем водоснабжения в единую систему централизованного водоснабжения | протяженность сети | км | 8,0 | Расчетный срок |
| Строительство комплекса артезианских скважин вблизи села Шум | производительность | куб. м/сут | 300 | Расчетный срок |
| Строительство водопроводной сети на территории существующей индивидуальной жилой застройки села Шум | протяженность сети | км | 1,9 | Первая очередь |
| Строительство водопроводной сети на осваиваемой территории села Шум и деревни Сибола | протяженность сети | км | 3,5 | Расчетный срок |
| Строительство водопроводной сети в поселке при железнодорожной станции Войбокало | протяженность сети | км | 4,2 | Расчетный срок |
| Строительство водопроводной сети в поселке Концы | протяженность сети | км | 2,2 | Расчетный срок |
| Разработка и утверждение проектов зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения | - | - | - | Первая очередь |

## 2.3. Организация водоотведения

Размещение планируемых объектов водоотведения отображены на схеме «Схема планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения. Объекты водоснабжения и водоотведения»

Проектирование системы водоотведения произведено с учетом того, что объекты жилищно-гражданского, производственного назначения, необходимо обеспечивать централизованными системами канализации, при этом для застройки индивидуальными жилыми домами допускается организация автономного водоотведения.

### 2.3.1. Развитие системы водоотведения

Проектом генерального плана планируется на первую очередь территориального планирования изменить существующую систему водоотведения села Шум в части объединения двух систем водоотведения в одну систему с демонтажем КОС в районе ПМК 17 села Шум. Развитие системы водоотведения на расчетный срок проектирования предлагается осуществить с учетом осваиваемых территорий села Шум,  и обеспечить централизованное водоотведение в населенных пунктах: поселка при железнодорожной станции Войбокало, деревни Сибола,  поселке Концы ( в существующих границах).

Кроме перечисленных мероприятий, предлагается реконструкция канализационных очистных сооружений в селе Шум. Для приема сточных вод с не канализованных населенных пунктов планируется канализационные очистные сооружения оборудовать сливной станцией.

Организация сбора и вывоза жидких бытовых отходов для не канализованных населенных пунктов, в виду экономической нецелесообразности строительства соответствующих объектов, планируется локальной. Проектом генерального плана предлагается установка септиков в не канализованной части жилой застройки, имеющих сертификат соответствия, для накопления жидких сточных вод, образующихся в результате жизнедеятельности населения. При этом будет осуществляться вывоз жидких бытовых отходов и их размещение канализационных очистных сооружениях.

Проектом генерального плана предусматривается строительство сетей дождевой канализации и дренажа открытого типа вдоль улично-дорожной сети населенных пунктов, с выводом вод в ближайшие водоемы. Организация стока должна обеспечиваться комплексным решением вопросов организации рельефа и устройством открытой или закрытой системы водоотводных устройств: водосточных труб (водостоков), лотков, кюветов, быстротоков, дождеприемных колодцев.  Мероприятия по строительству объектов дождевой канализации буду планироваться на стадии проектов планировки территории

### 2.3.3. Расчет потребности в водоотведении

При расчете объемов в водоотведении систем канализации населенных пунктов,  расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод принимать равным удельному среднесуточному водопотреблению  без учета расхода воды на полив территории и зеленых насаждений.

Таблица 18. Потребность в водоотведении населенных пунктов с централизованным водоснабжением

| №/№ п/п | Населенный пункт | Численность населения, чел. | Потребность в водоотведении, куб. м/чел в сутки. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2035 | Нормативная | 2020 | 2035 |
| 1 | поселок при железнодорожной станции Войбокало | 702 | 891 | 0,15 |  | 133,62 |
| 2 | поселок Концы (часть) | 320 | 320 | 0,15 |  | 48,00 |
| 3 | деревня Сибола | 77 | 103 | 0,15 |  | 15,43 |
| 4 | село Шум | 1 889 | 2320 | 0,15 | 383,37* | 498,05* |
|  | ИТОГО | 2 989 | 3634 |  | 383,37 | 695,10 |

* - с учетом расходов на производственные нужды.

Таблица 19. Потребность в водоотведении населенных пунктов с локальным водоснабжением

| №/№ п/п | Населенный пункт | Численность населения, чел. | Потребность в водоснабжении, куб. м/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 г. | 2035 г. | Нормативная | 2020 г. | 2035 г. |
| 1 | деревня Бабаново | 173 | 258 | 0,05 | 8,65 | 12,90 |
| 2 | деревня Валдома | 103 | 145 | 0,05 | 5,16 | 7,27 |
| 3 | деревня Войбокало | 110 | 150 | 0,05 | 5,51 | 7,49 |
| 4 | деревня Войпала | 80 | 93 | 0,05 | 3,99 | 4,66 |
| 5 | деревня Гнори | 90 | 130 | 0,05 | 4,49 | 6,50 |
| 6 | Деревня Горгала | 155 | 204 | 0,05 | 7,77 | 10,19 |
| 7 | деревня Горка | 219 | 284 | 0,05 | 10,95 | 14,19 |
| 8 | деревня Дусьево | 73 | 118 | 0,05 | 3,65 | 5,91 |
| 9 | деревня Канзы | 34 | 48 | 0,05 | 1,69 | 2,41 |
| 10 | деревня Карпово | 67 | 99 | 0,05 | 3,35 | 4,93 |
| 11 | деревня Койчала | 130 | 193 | 0,05 | 6,50 | 9,63 |
| 12 | поселок Концы | 955 | 1262 | 0,05 | 47,74 | 63,10 |
| 13 | местечко Мендово | 4 | 5 | 0,05 | 0,19 | 0,23 |
| 14 | поселок при железнодорожной станции Новый Быт | 306 | 346 | 0,05 | 15,28 | 17,32 |
| 15 | деревня Овдакало | 38 | 57 | 0,05 | 1,89 | 2,83 |
| 16 | деревня Падрила | 42 | 62 | 0,05 | 2,10 | 3,08 |
| 17 | деревня Пейчала | 57 | 77 | 0,05 | 2,83 | 3,85 |
| 18 | деревня Пиргора | 91 | 132 | 0,05 | 4,55 | 6,60 |
| 19 | деревня Ратница | 89 | 127 | 0,05 | 4,45 | 6,37 |
| 20 | деревня Речка | 52 | 70 | 0,05 | 2,59 | 3,51 |
| 21 | деревня Рындела | 168 | 241 | 0,05 | 8,41 | 12,03 |
| 22 | деревня Сопели | 70 | 104 | 0,05 | 3,48 | 5,19 |
| 23 | деревня Теребушка | 30 | 44 | 0,05 | 1,50 | 2,18 |
| 24 | деревня Тобино | 101 | 148 | 0,05 | 5,06 | 7,38 |
| 25 | деревня Феликсово | 74 | 108 | 0,05 | 3,72 | 5,40 |
|  | ИТОГО | 3309 | 4503 |  | 165,47 | 225,14 |

Таким образом, производительность реконструируемых КОС села Шум,  с учетом очитки жидких бытовых отходов от населенных пунктов с локальным водоснабжением на расчетный срок проектирования должна составлять не менее 1000 куб. м/сут.

### 2.3.4. Мероприятия по развитию системы водоотведения Шумского сельского поселения

Проектом генерального плана предлагается выполнить следующие мероприятия по обеспечению водоотведения в соответствии с требованиями СНиПа 2.04.01-85*, СНиПа 2.04.03-85*, СНиПа 2.07.01-89*

- Реконструкция КОС села Шум производительностью не менее 1000 куб. м/сут.

- Объединение двух сетей централизованного водоотведения села Шум в единую систему.

- Демонтаж КОС в районе ПМК 17 села Шум.

- На первую очередь территориального планирования развитие сети централизованного водоотведения, включая канализационные насосные станции в селе Шум. Технические характеристики сети будут определены на этапе проекта водоотведения указанных территорий. Прокладку труб канализационной сети предполагается осуществить в полосе отвода автомобильных дорого общего пользования.

- На расчетный срок территориального планирования развитие сети централизованного водоотведения включая канализационные насосные станции на вновь осваиваемой территории села Шум, поселка при железнодорожной станции Войбокало, поселка Концы (в существующих границах), деревни Сиболы. Технические характеристики сети будут определены на этапе проекта водоотведения указанных территорий. Прокладку труб канализационной сети предполагается осуществить в полосе отвода автомобильных дорого общего пользования.

Для строительства сооружений со сливной станцией планируется территория площадью около 0,7 га, Проектом генерального плана предусмотрена функциональная зона инженерной инфраструктуры, предусматривающая расположение существующих КОС и размещение сливной станции.

Проектом генерального плана предусматривается строительство сетей дождевой канализации и дренажа открытого типа вдоль улично-дорожной сети населенных пунктов, с выводом вод в ближайшие водоемы. Организация стока должна обеспечиваться комплексным решением вопросов организации рельефа и устройством открытой или закрытой системы водоотводных устройств: водосточных труб (водостоков), лотков, кюветов, быстротоков, дождеприемных колодцев.  Мероприятия по строительству объектов дождевой канализации буду планироваться на стадии проектов планировки территории.

Таблица 20. Мероприятия по развитию системы водоотведения Шумского сельского поселения

| Мероприятия по территориальному планированию | Характеристика | Единца измерения | Количество единиц | Этап территориального планирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция канализационных очистных сооружений | производительность | куб. м/сут. | 1000 | Первая очередь |
| Разработка проекта санитарно-защитной зоны канализационных очистных сооружений в селе Шум и её обустройство | площадь | га | 20 | Первая очередь |
| Объединение 2-х канализационных сетей в единую канализационную сеть | протяженность сети | км | 6,3 | Первая очередь |
| Строительство канализационной сети на территории существующей индивидуальной жилой застройки села Шум | протяженность сети | км | 1,9 | Первая очередь |
| Строительство канализационной сети на осваиваемой территории села Шум и деревни Сибола | протяженность сети | км | 3,5 | Расчетный срок |
| Строительство в канализационной сети в поселке при железнодорожной станции Войбокало | протяженность сети | км | 4,2 | Расчетный срок |
| Строительство канализационной сети в поселке Концы | протяженность сети | км | 2,2 | Расчетный срок |
| Система водоотведения неканализованных населенных пунктов Шумского сельского поселения |
| Организация сбора и вывоза жидких бытовых отходов с территорий не канализованных населенных пунктов на сливную станцию в поселке Шум | площадь | га | 474,20 | Первая очередь |

## 2.4. Организация газоснабжения населения

Перечень мероприятий по развитию и преобразованию системы газоснабжения определен на основании «Генеральной схема газоснабжения и газификации Ленинградской области» до 2015 года, согласно которой газоснабжение населенных пунктов Шумского сельского поселения предусматривается от существующей ГРС «Дальняя Поляна» (расположена вблизи деревни Васильково Назиевского городского поселения). В настоящее время утвержден проект газоснабжения населенных пунктов Шумского сельского поселения, согласно которому, строительство межпоселкового газопровода среднего давления для газоснабжения населенных пунктов Шумского сельского поселения будет осуществляться от ГРП, расположено в деревне Васильково Назиевского городского поселения.

### 2.4.1. Развитие системы газоснабжения

Размещение  планируемых объектов газоснабжения отображены на схеме «Схема планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения. Объекты газоснабжения и теплоснабжения».

Газоснабжения населенных пунктов муниципального образования Шумского сельского поселения планируется осуществить от ГРС «Дальняя Поляна», находящиеся на территории  муниципального образования Назиевского  городского поселения. Характеристики газораспределительной станции представлены в таблице 21

Таблица 21. Характеристика газораспределительной станции

| Наименование ГРС | Тип ГРС | Год ввода в эксплуатацию | На чьем балансе ГРС | Ррабочее., МПа | Загрузка ГРС, % | Qnpoeкт. | Qрасчет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на входе | на выходе | Текущая | При реализации программы газификации | тыс.м3/час | тыс.м3/час |
| Дальняя Поляна | АГРС-10 | 1990 | Газпром | 5,16 | 0,59 | 72 | 224 | 10,0 | 22,4 |

С учетом планируемых подключений в соответствии с «Генеральной схемой газоснабжения и газификации Ленинградской области» в Путиловском сельском поселении и Назиевском городском поселении нагрузка на ГРС «Дальняя Поляна»  составит 7,6 тыс. куб.\час.  Таким образом, для газоснабжения населенных Шумского сельского поселения, на первую очередь территориального планирования, имеется резерв мощности на ГРС «Дальняя Поляна» (требуется 1,35 тыс. куб.\час). Для реализации программы газификации на расчетный срок территориального планирования необходимо реконструкция ГРС «Дальняя Поляна».

В соответствии с «Генеральной схемой газоснабжения и газификации Ленинградской области» планируются следующие мероприятия по газоснабжению населенных пунктов Шумского сельского поселения:

- Строительство межпоселкового газопровода до деревни Войпала

- Строительство межпоселкового газопровода до поселка Концы

- Строительство межпоселкового газопровода до поселка при железнодорожной станции Войбокало;

- Строительство межпоселкового газопровода до села Шум;

- Строительство межпоселкового газопровода до деревни Сибола;

Схемой территориального планирования Ленинградской области предусмотрены следующие мероприятия:

На первую очередь территориального планирования (до 2016 года):

Строительство межпоселковых газопроводов от ГРС Дальняя Поляна с газификацией населенных пунктов: газификация населенных пунктов Шум, Концы, Сибола, поселок при железнодорожной станции Войбокало, Войпала;

На вторую очередь территориального планирования (до 2025 года):

Развитие сети межпоселковых газопроводов от ГРС Дальняя Поляна с газификацией населенных пунктов: Газификация населенных пунктов Горная Шальдиха, Валовщина, Речка, Бабаново, Олдакало, Мендово, Войбокало, Пиргора, Горка, Феликсово, Горгала.

Проектом генерального плана предлагается предусмотреть строительство газопровода среднего давления за расчетным сроком проектирования деревни Тобино. Указанные мероприятия будут выполняться в случае принятия решения о целесообразности газоснабжения с учетом развития населенного пункта. В населенных пунктах Шумского сельского поселения: деревня Дусьево, деревня Канзы, деревня Падрила планируется организация о газоснабжения с использованием баллонных установок сжиженного углеводородного газа.

Таким образом, при реализации схемы газоснабжения и газификации и предложений будут достигнуты следующие перспективные показатели:

- Количество газифицированных населенных пунктов составит на первую очередь проектирования – 6, на расчетный срок - 26;

- Численность населения в газифицированных населенных пунктах составит на первую очередь, 3876 человек, на расчетный срок 7674 человек;

- Общий годовой объем потребления достигнет на первую очередь 1737,2 тыс. м3/год, на расчетный срок 3214,4 тыс. м3/год;

Укрупненный расчет потребления газа для  каждого населенного пункта выполнен в соответствии с  нормами определенными в Региональных нормативах градостроительного проектирования Ленинградской области, п. 3.4.7.6.,  таблица 20.

Таблица 22. Расчет потребности в газоснабжении

| №/№ п/п | Населенный пункт | Численность населения в газифицированных населенных пунктах, чел | норматив, куб. м/год на 1 чел | Потребность в газоснабжении, тыс.куб. м/год на 2020 год | Потребность в газоснабжении, тыс.куб. м/год на 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2035 |  | населения | котельные. | промышленные предприятия** | ВСЕГО | населения | котельные. | промышленные предприятия** | ВСЕГО |
| 1 | деревня Бабаново |  | 258 | 220 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,7 | 0,0 | 0,0 | 56,7 |
| 2 | деревня Валдома |  | 145 | 220 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 32,0 |
| 3 | поселок при железнодорожной станции Войбокало | 702 | 891 | 220 | 154,5 | 0,0 | 0,0 | 154,5 | 196,0 | 0,0 | 0,0 | 196,0 |
| 4 | деревня Войбокало |  | 150 | 220 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,9 | 0,0 | 0,0 | 32,9 |
| 5 | деревня Войпала | 80 | 93 | 220 | 17,5 | 0,0 | 0,0 | 17,5 | 20,5 | 0,0 | 0,0 | 20,5 |
| 6 | деревня Гнори |  | 130 | 220 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,6 | 0,0 | 0,0 | 28,6 |
| 7 | деревня Горгала |  | 204 | 220 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,8 | 0,0 | 0,0 | 44,8 |
| 8 | деревня Горка |  | 284 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | деревня Дусьево |  |  | 220 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | деревня Канзы |  |  | 220 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | деревня Карпово |  | 99 | 220 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,7 | 0,0 | 0,0 | 21,7 |
| 12 | деревня Койчала |  | 193 | 220 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,4 | 0,0 | 0,0 | 42,4 |
| 13 | деревня Концы | 109 | 172 | 220 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 37,7 | 0,0 | 0,0 | 37,7 |
| 14 | поселок Концы | 1019 | 1369 | 220 | 224,2 | 0,0 | 0,0 | 224,2 | 301,2 | 200,0 | 0,0 | 501,2 |
| 15 | местечко Мендово |  | 5 | 220 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| 16 | поселок при железнодорожной станции Новый Быт |  | 346 | 220 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76,2 | 0,0 | 0,0 | 76,2 |
| 17 | деревня Овдакало |  | 57 | 220 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,4 | 0,0 | 0,0 | 12,4 |
| 18 | деревня Падрила |  | 62 | 220 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,5 | 0,0 | 0,0 | 13,5 |
| 19 | деревня Пейчала |  | 77 | 220 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,9 | 0,0 | 0,0 | 16,9 |
| 20 | деревня Пиргора |  | 132 | 220 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,0 | 0,0 | 0,0 | 29,0 |
| 21 | деревня Ратница |  | 127 | 220 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 28,0 |
| 22 | деревня Речка |  | 70 | 220 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,4 | 0,0 | 0,0 | 15,4 |
| 23 | деревня Рындела |  | 134 | 220 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,4 | 0,0 |  | 29,4 |
| 24 | деревня Сибола | 77 | 103 | 220 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 22,6 | 0,0 | 0,0 | 22,6 |
| 25 | деревня Сопели |  | 104 | 220 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,8 | 0,0 | 0,0 | 22,8 |
| 26 | деревня Теребушка |  | 44 | 220 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,6 | 0,0 | 0,0 | 9,6 |
| 27 | деревня Тобино |  |  | 220 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28 | деревня Феликсово |  | 108 | 220 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,8 | 0,0 | 0,0 | 23,8 |
| 29 | село Шум | 1889 | 2320 | 0 | 0,0 | 1000,0 | 300,0 | 1300,0 | 0,0 | 1000,0 | 900,0 | 1900,0 |
|  | многоквартирная жилая застройка | 790 | 1170 | 120 | 94,8 | 0,0 | 0,0 | 94,8 | 140,4 | 0,0 | 0,0 | 140,4 |
|  | индивидуальная жилая застройка | 1099 | 1150 | 300 | 329,7 | 0,0 | 0,0 | 329,7 | 345,1 | 0,0 | 0,0 | 345,1 |
|  | Итого | 3876 | 7674 | 5840,0 | 437,2 | 1000,0 | 300,0 | 1737,2 | 1115,4 | 1200,0 | 900,0 | 3215,4 |

*- при проектировании укрупненный показатель потребления газа, куб. м/год на 1 чел., при теплоте сгорания газа 34 МДж/куб. м (8000 ккал/куб. м)  принимается:

- при наличии централизованного горячего водоснабжения - 120;

- при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей - 300;

- при отсутствии горячего водоснабжения (в сельских населенных пунктах) - 220.

** - расход газа определен для промышленных предприятий по опросным листам действующих предприятий.

С учетом мероприятий Схемы территориального планирования Ленинградской области проектом генерального плана предусмотрены следующие мероприятия по развитию системы газоснабжения среднего давления на территории муниципального образования Шумское сельское поселение, таблица 21.

### 2.4.2. Мероприятия по развитию системы газоснабжения

Таблица 23. Мероприятия по развитию системы газоснабжения среднего давления

| Мероприятия по территориальному планированию | Характеристика | Единца измерения | Количество единиц | Этап территориального планирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство газопровода среднего давления (включая ГРП) до деревни Войпала | протяженность сети/количество ГРП | км/шт. | 1,1/1 | Первая очередь |
| Строительство газопровода среднего давления (включая ГРП) до поселка Концы, деревни Концы | протяженность сети/количество ГРП | км/шт. | 2,7/3 | Первая очередь |
| Строительство газопровода среднего давления (включая ГРП) до деревни Сибола | протяженность сети/количество ГРП | км/шт. | 0,5/1 | Первая очередь |
| Строительство газопровода среднего давления (включая ГРП) до поселка при железнодорожной станции Войбокало | протяженность сети/количество ГРП | км/шт. | 1,6/1 | Первая очередь |
| Строительство газопровода среднего давления (включая ГРП) до села Шум | протяженность сети/количество ГРП | км/шт. | 1,7/2 | Первая очередь |
| Строительство газопровода среднего давления (включая ГРП) до деревень Речка, Бабаново, Овдакало, Мендово, Войбокало, Пиргора, Горка, Феликсово, Горгола | протяженность сети/количество ГРП | км/шт. | 11,4/8 | Расчетный срок |
| Строительство газопровода среднего давления (включая ГРП) до поселка при железнодорожной станции Новый Быт * | протяженность сети/количество ГРП | км/шт. | 5,4/1 | Расчетный срок |
| Строительство газопровода среднего давления (включая ГРП) до деревень Пейчала, Рындала, Валдома, Сопели,, Койчала, Карпово, Терёбушка, Ратница, Гнори* | протяженность сети/количество ГРП | км/шт. | 16,4/10 | Расчетный срок |
| Строительство газопровода среднего давления (включая ГРП) до планируемой производственной зоны вблизи деревни Сибола* | протяженность сети/количество ГРП | км/шт. | 1,1/1 | Расчетный срок |

* - предложения по размещению объектов регионального значения.

Проектом генерального плана планируется организация централизованного газоснабжения населения в населенных пунктах: село Шум, деревня Сибола, поселок при железнодорожной станции Войбокало, деревня Концы, поселок Концы, деревня Войпала. («Схема планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения. Объекты газоснабжения и теплоснабжения»).

На первую очередь проектирования проектом генерального плана предполагается строительство системы газоснабжения низкого давления от планируемых ГРП на первую очередь проектирования.  Планируется газифицировать  индивидуальную жилую застройку села Шум, деревни Сибола, поселка при железнодорожной станции Войбокало, деревни Концы, поселка Концы, деревни Войпала.

На расчетный срок проектирования проектом генерального плана предполагается строительство системы газоснабжения низкого давления от планируемых ГРП на расчетный срок проектирования. Планируется газифицировать следующие территории: существующую и планируемую индивидуальную жилую застройку деревень Бабаново, Речка, Горгала, Феликсово, Горка, Пейчала, Пиргора, Гнори, Ратница, Карпово, Терёбушка, Койчала, Сопели, Валдома, Рындела, Войбокало,  поселка при железнодорожной станции Новый Быт.

Таблица 24. Мероприятия по развитию системы газоснабжения низкого давления

| Мероприятия по территориальному планированию | Характеристика | Единца измерения | Количество единиц | Этап территориального планирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство распределительного газопровода в селе Шум | протяженность сети | км | 5,4 | Первая очередь |
| Строительство распределительного газопровода в поселке при железнодорожной станции Войбокало | протяженность сети | км | 5,3 | Первая очередь |
| Строительство распределительного газопровода в поселке Концы | протяженность сети | км | 1,9 | Первая очередь |
| Строительство распределительного газопровода в деревне Концы | протяженность сети | км | 0,6 | Первая очередь |
| Строительство распределительного газопровода в деревне Войпала | протяженность сети | км | 0,4 | Первая очередь |
| Строительство распределительных газопроводов в деревне Бабаново, деревне Речка, деревне Горгала, деревне Феликсово, деревне Горка, деревне Пейчала, деревне Пиргора, деревне Гнори, деревне Ратница, деревне Карпово, деревне Терёбушка, деревне Койчала, деревне Сопели, деревне Валдома, деревне Рындела, деревне Войбокало, деревне Сибола и поселке при железнодорожной станции Новый Быт* | протяженность сети | км | 9,5 | Расчетный срок |

* - мероприятие, которое будет реализовано в случае согласования Правительством Ленинградской области предложений генерального плана по размещению объектов газоснабжения среднего давления и включения их в региональные целевые программы.

## 2.5. Организация теплоснабжения населения

Размещение  планируемых объектов теплоснабжения отображены на схеме «Схема планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения. Объекты теплоснабжения»

Перечень мероприятий по развитию   теплоснабжения определен на основании следующих положений:

- Размещение централизованных источников теплоснабжения на территориях населенных пунктов следует производить в коммунально-складских и производственных зонах, по возможности в центрах тепловых нагрузок;

- Для жилищно-коммунальной застройки и нежилых зон следует применять раздельные тепловые сети, идущие непосредственно от источника теплоснабжения;

- При отсутствии централизованной системы теплоснабжения в компактных населенных пунктах на территориях одно-, двухэтажной жилой застройки с плотностью населения 40 чел./га и выше и в сельских населенных пунктах рекомендуется предусмотреть автономное теплоснабжение и теплоснабжение от котельных на группу жилых и общественных зданий;

- Для индивидуальной жилой застройки следует предусматривать автономную систему теплоснабжения, и как следствие – снабжение населения твердым топливом.

- В проекте Генерального план предлагается оставить существующую схему теплоснабжения, только муниципального жилого  фонда в селе Шум. В соответствии с утвержденным  проектом строительства новой котельной, предлагается следующие мероприятия.

Проектом Генерального плана предлагается выделение территорий в зоне размещения производственных предприятий вблизи деревни Горка для организации складов твердого топлива для населения, проживающего в населенных пунктах, не снабженных централизованным теплоснабжением.

Таблица 25. Мероприятия по развитию системы теплоснабжения

| Мероприятия по территориальному планированию | Характеристика | Единца измерения | Количество единиц | Этап территориального планирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация складов твердого топлива вблизи деревни Сухое | площадь | га | 1 | Первая очередь |
| Строительство газовой котельной в селе Шум (центральной части) | мощность | Гкал/час | 8 | Первая очередь |
| Строительство газовой котельной в селе Шум (ПМК -17 | мощность | Гкал/час | 5 | Расчетный срок |