ГЕНЕРАЛЬЫЙ ПЛАН ШУМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Положение о территориальном планировании

с. Шум

2012 г.

# 1. Общие положения

1.1. Генеральный план Шумского сельского поселения (далее – Генеральный план) подготовлен в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 314-ФЗ).

1.2. Генеральный план подготовлен на основании Постановления администрации Шумского сельского поселения от 26.10.2010 г. №145 «О подготовке Проекта генерального плана муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области».

1.3. В Генеральном плане учтены интересы Российской Федерации, Ленинградской области, города федерального значения Санкт-Петербург, Кировского муниципального района Ленинградской области, смежных муниципальных образований.

1.4. В Генеральном плане выделено два этапа территориального планирования, «Первая очередь» и «Расчетный срок», продолжительностью 8 лет и 15 лет соответственно. За начало первого этапа принято начало 2012 года.

1.5. Генеральным планом предусматривается рост численности постоянно проживающего населения Шумского сельского поселения до  6 087 человек на «Первую очередь» и до 7 988 человек на «Расчетный срок».

1.6. Цели территориального планирования определены в соответствии со статьей 9 Федерального закона № 190-ФЗ от 24.12.2004 года «Градостроительный кодекс Российской Федерации» (в ред. Федерального закона № 314-ФЗ от 29.11.2010).

1.7. Задачи территориального планирования определены на основании результатов комплексной оценки территории Шумского сельского поселения.

1.8. Комплексная оценка территории выполнена с учетом результатов инженерных изысканий. Результатом комплексной оценки территории Шумского сельского поселения явился анализ направлений его территориального развития.

1.9. В Генеральном плане для решения задач территориального планирования определены мероприятия по территориальному планированию и последовательность их выполнения, в отношении которых произведено соответствующее обоснование с учетом требований законодательства Российской Федерации, Ленинградской области, Кировского муниципального района Ленинградской области, Шумского сельского поселения и иных нормативных документов, действующих на территории Шумского сельского поселения.

1.10. В Генеральном плане определены границы функциональных зон и параметры планируемого развития таких зон.

1.11. В Генеральном плане определены границы населенных пунктов, входящих в состав Шумского сельского поселения.

# 2. Цели и задачи территориального планирования

2.1. Цели территориального планирования:

- Устойчивое развитие территории Шумского сельского поселения;

- Развитие инженерной инфраструктуры Шумского сельского поселения;

- Развитие транспортной инфраструктуры Шумского сельского поселения;

- Развитие социальной инфраструктуры и инфраструктуры комплексного обслуживания населения Шумского сельского поселения.

2.2. Задачи территориального планирования разделены на 10 (десять) групп. В целях устойчивого развития территории Шумского сельского поселения необходимо решение следующих задач:

2.2.1. Преобразование функционально-планировочной структуры:

- Выделение территорий для организации многоуровневой системы обслуживания населения;

- Выделение территорий для производственных и логистических предприятий;

- Выделение территорий для кратковременного и длительного отдыха населения;

- Выделение территорий для развития фермерского хозяйства;

- Выделение территорий для жилищного строительства.

- Выделение территорий для развития садоводства и дачного хозяйства;

- Выделение территорий для создания единой системы озелененных территорий общего пользования;

2.2.2. Охрана объектов культурного наследия:

- Ограничение хозяйственного освоения территорий занятых объектами культурного наследия;

2.2.3. Охрана окружающей среды:

- Сохранение природных условий и особенностей территории Шумского сельского поселения, объектов животного и растительного мира;

- Организация санитарной очистки территории;

2.2.4. Предотвращение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:

- Обеспечение инженерной подготовки существующих и вновь осваиваемых территорий;

- Снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- Обеспечение первичных мер пожарной безопасности;

- Организация гражданской обороны;

2.2.5. Развитие улично-дорожной сети населенных пунктов:

- Преобразование улично-дорожной сети населенных пунктов, входящих в состав поселения, для обеспечения транспортной доступности существующих и вновь осваиваемых территорий;

- Организация доступности на общественном транспорте села Шум от всех населенных пунктов, входящих в состав поселения;

2.2.6. Развитие системы водоснабжения и водоотведения:

- Организация централизованного и локального водоснабжения населенных пунктов Шумского сельского поселения;

- Организация централизованного и локального водоотведения населенных пунктов Шумского сельского поселения;

2.2.7. Развитие системы теплоснабжения:

- Организация централизованного и локального теплоснабжения населенных пунктов Шумского сельского поселения;

- Организация складов твердого топлива для населения, проживающего в населенных пунктах, не снабженных централизованным теплоснабжением;

2.2.8. Развитие системы газоснабжения:

- Организация централизованного газоснабжения населенных пунктов Шумского сельского поселения;

2.2.9. Развитие системы электроснабжения:

- Организация электроснабжения существующих территорий населенных пунктов, не обеспеченных подачей электроэнергии, и вновь осваиваемых территорий;

- Учет мероприятий по развитию сетей электроснабжения федерального и регионального значения;

2.2.10. Развитие социальной инфраструктуры и системы комплексного обслуживания населения:

- Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) образования;

- Развитие учреждений и инфраструктуры молодежной политики;

- Организация оказания первичной медико-санитарной помощи;

- Содержание мест захоронения и организация ритуальных услуг;

- Создание условий для обеспечения населения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

- Обеспечение малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;

- Организация библиотечного обслуживания населения;

- Создание условий для обеспечения организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры;

- Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта;

- Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения;

- Создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения;

- Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства.

# 3. Мероприятия по территориальному планированию

3.1. Мероприятия по территориальному планированию направлены на решение задач территориального планирования, указанных в п. 2.2. настоящего Положения о территориальном планировании и определены в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ) и Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации».

3.2. Генеральным планом учитываются мероприятия по территориальному планированию Российской Федерации, Ленинградской области, Кировского муниципального района Ленинградской области.

3.3. Перечень мероприятий по территориальному планированию представлен в табличном виде с указанием очередности их планируемой реализации. В таблицах 1-2 представлены мероприятия по учету интересов Российской Федерации на территории Шумского сельского поселения. В таблицах 3-4 представлены мероприятия по учету интересов Ленинградской области на территории Шумского сельского поселения. В таблицах 5-7 представлены мероприятия по учету интересов Кировского муниципального района Ленинградской области на территории Шумского сельского поселения. В таблицах 8-20 представлены мероприятия по территориальному планированию Шумского сельского поселения.

3.3.1. Учет (предложение) мероприятий Российской Федерации:

Таблица 1. Предложения по охране объектов культурного наследия федерального и регионального значения*.

| Предложения по территориальному планированию | Характеристика | Единца измерения | Количество единиц | Этап территориального планирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Определение границ и разработка зоны охраны объектов культурного наследия | количество объектов | объект | 7 | Первая очередь |

* - учитывая отсутствие соответствующих региональных и федеральных программ, данные мероприятия являются предложением по производству работ в отношении объектов федерального и регионального значения.

Таблица 2. Учет (предложение) мероприятий по защите территории от шума*.

| Предложения по территориальному планированию | Характеристика | Единица измерения | Количество единиц | Этап территориального планирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство шумозащитных экранов отделяющих жилую застройку посёлка при железнодорожной станции Войбокало, от железной дороги | протяженность сооружений | погонный метр | 400 | Первая очередь |

* - учитывая отсутствие соответствующих федеральных программ, данные мероприятия является предложением по размещению объектов федерального значения.

Таблица 3. Учет (предложение) мероприятий Российской Федерации по развитию транспортной инфраструктуры Шумского сельского поселения.

| Мероприятия по территориальному планированию | Характеристика | Единца измерения | Количество единиц | Этап территориального планирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство пешеходного перехода через железнодорожные пути в поселке Шум* | пешеходный переход | объект | 1 | Первая очередь |

* - данное мероприятие отсутствует в федеральных целевых программах и является предложением по размещению объектов федерального значения.

3.3.2. Учет (предложение) мероприятий Ленинградской области:

Таблица 4. Учет (предложение) мероприятий по охране объектов культурного наследия федерального и регионального значения*.

| Предложения по территориальному планированию | Характеристика | Единца измерения | Количество единиц | Этап территориального планирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Определение границ и разработка зоны охраны объектов культурного наследия | количество объектов | объект | 7 | Первая очередь |

* - учитывая отсутствие соответствующих региональных и федеральных программ, данные мероприятия являются предложением по производству работ в отношении объектов федерального и регионального значения.

Таблица 5. Учет (предложение) мероприятий Ленинградской области по развитию системы электроснабжения Шумского сельского поселения.

| Мероприятия по территориальному планированию | Характеристика | Единца измерения | Количество единиц | Этап территориального планирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция ПС 110 кВ №377 «Шум» с заменой трансформаторов | мощность | МВА | 12,6 | Первая очередь |
| Реконструкция ПС 110 кВ № 498 «Новый Быт-тяг» с заменой трансформаторов | мощность | МВА | 9 | Первая очередь |
| Строительство ПС 110 кВ* | мощность | МВА | 10 | Расчетный срок |

* - предложения по размещению объектов регионального значения.

Таблица 6. Учет мероприятий Ленинградской области по развитию системы газоснабжения.

| Мероприятия по территориальному планированию | Характеристика | Единца измерения | Количество единиц | Этап территориального планирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство газопровода среднего давления (включая ГРП) до поселка Концы | протяженность сети/количество ГРП | км/шт | 9,5/2 | Первая очередь |
| Строительство газопровода среднего давления (включая ГРП) до деревни Сибола и села Шум | протяженность сети/количество ГРП | км/шт | 1,5/5 | Первая очередь |
| Строительство газопровода среднего давления (включая ГРП) до деревни Бабаново через деревню Войпала, деревню Речка от поселка Концы* | протяженность сети/количество ГРП | км/шт | 4,9/3 | Расчетный срок |
| Строительство газопровода среднего давления (включая ГРП) до деревни Горгала, через деревню Феликсово, деревню Горка, деревню Пейчала, деревню Пиргора, от поселка при железнодорожной станции Войбокало* | протяженность сети/количество ГРП | км/шт | 16,9/5 | Расчетный срок |
| Строительство газопровода среднего давления (включая ГРП) до деревни Гнори, через деревню Ратница, деревню Карпово, деревню Теребушка, деревню Койчала, деревню Сопели, деревню Валдома, деревню Рындела, деревню Войбокало, деревню Тобино, поселок при железнодорожной станции Новый Быт от села Шум* | протяженность сети/количество ГРП | км/шт | 29,5/11 | Расчетный срок |
| Строительство газопровода среднего давления (включая ГРП) до планируемой производственной зоны через деревню Сибола* | протяженность сети/количество ГРП | км/шт | 3,1/2 | Расчетный срок |

* - предложения по размещению объектов регионального значения.

3.3.3. Учет (предложение) мероприятий Кировского муниципального района Ленинградской области:

Таблица 7. Учет (предложение) мероприятий Кировского муниципального района Ленинградской области по санитарной очистке территории Шумского сельского поселения*.

| Мероприятия по территориальному планированию | Характеристика | Единца измерения | Количество единиц | Этап территориального планирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство полигона ТБО | количество объектов | объект | 1 | Первая очередь |

* - учитывая то, что в настоящее время Схема территориального планирования Кировского муниципального района Ленинградской области не утверждена, а также учитывая отсутствия соответствующих муниципальных программ, данные мероприятия являются предложением по размещению объектов местного (районного) значения.

Таблица 8. Учет (предложение) мероприятий Кировского муниципального района Ленинградской области по развитию транспортной инфраструктуры Шумского сельского поселения*.

| Мероприятия по территориальному планированию | Характеристика | Единца измерения | Количество единиц | Этап территориального планирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения муниципального района "село Шум - деревня Сибола". | протяженность дороги | км | 1,2 | Первая очередь |
| Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения муниципального района от деревни Бабаново до деревни Речка | протяженность дороги | км | 1,3 | Первая очередь |

* - учитывая то, что в настоящее время Схема территориального планирования Кировского муниципального района Ленинградской области не утверждена, а также учитывая отсутствия соответствующих муниципальных программ, данные мероприятия являются предложением по размещению объектов местного (районного) значения.

Таблица 9. Учет (предложение) мероприятий Кировского муниципального района Ленинградской области по развитию социальной инфраструктуры*.

| Мероприятия по территориальному планированию | Характеристика | Единца измерения | Количество единиц | Этап территориального планирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство образовательного учреждения в селе Шум | количество мест | место | 200 | Расчетный срок |
| Строительство детского дошкольного учреждения в поселке при железнодорожной станции Войбокало | количество мест | место | 100 | Первая очередь |
| Строительство детского дошкольного учреждения в поселке Конца | количество мест | место | 60 | Расчетный срок |
| Строительство детского дошкольного учреждения в деревне Горка | количество мест | место | 40 | Расчетный срок |
| Строительство ФАП в поселке Концы | объект | шт. | 1 | Первая очередь |
| Строительство ФАП в деревне Ратница | объект | шт. | 1 | Первая очередь |
| Строительство ФАП в деревне Горгала | объект | шт. | 1 | Первая очередь |

* - учитывая то, что в настоящее время Схема территориального планирования Кировского муниципального района Ленинградской области не утверждена, а также учитывая отсутствия соответствующих муниципальных программ, данные мероприятия являются предложением по размещению объектов местного (районного) значения.

3.3.4. Мероприятия Шумского сельского поселения:

Таблица 10. Мероприятия по преобразованию функционально-планировочной структуры Шумского сельского поселения.

| Мероприятия по территориальному планированию | Характеристика | Единца измерения | Количество единиц | Этап территориального планирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Формирование многофункционального общественно-делового центра в селе Шум | площадь | га |  | - |
| Формирование многофункционального общественно-делового центра в поселке Концы | площадь | га |  | - |
| Формирование многофункционального общественно-делового центра в деревне Горка | площадь | га | 4,12 | - |
| Формирование инвестиционной зоны для размещения производственных и логистических предприятий 1-ого класса опасности юго-западнее села Шум | площадь | га | 851,84 | - |
| Формирование инвестиционной зоны для размещения производственных и логистических предприятий 4-ого класса опасности западнее села Шум | площадь | га | 96,06 | - |
| Формирование зоны для организации кратковременного и длительного отдыха населения вблизи села Шум | площадь | га | 2 273,34 | - |
| Формирование зоны для организации кратковременного и длительного отдыха населения в поселке Концы | площадь | га | 25,13 | - |
| Формирование зон для строительства фермерских хозяйств на территории Шумского сельского поселения | площадь | га | 1 559,49 | - |
| Формирование зон для развития сельского хозяйства на территории Шумского сельского поселения | площадь | га | 2 012,72 | - |
| Включение в границы деревни Бабаново земель из состава земель запаса | площадь | га | 70,17 | - |
| Включение в границы деревни Валдома земель из состава земель запаса | площадь | га | 74,66 | - |
| Включение в границы деревни Войбокало земель из состава земель запаса | площадь | га | 55,91 | - |
| Включение в границы деревни Войпала земель из состава земель запаса | площадь | га | 11,93 | - |
| Включение в границы деревни Гнори земель из состава земель запаса | площадь | га | 7,24 | - |
| Включение в границы деревни Горгола земель из состава земель запаса | площадь | га | 16,51 | - |
| Включение в границы деревни Горка земель из состава земель запаса | площадь | га | 22,74 | - |
| Включение в границы деревни Койчала земель из состава земель запаса | площадь | га | 6,86 |  |
| Включение в границы деревни Концы земель из состава земель запаса | площадь | га | 11,94 | - |
| Включение в границы поселка Концы земель из состава земель запаса | площадь | га | 19,21 | - |
| Включение в границы деревни Пейчала земель из состава земель запаса | площадь | га | 32,50 | - |
| Включение в границы деревни Речка земель из состава земель запаса | площадь | га | 54,02 | - |
| Включение в границы деревни Сопели земель из состава земель запаса | площадь | га | 43,46 | - |
| Включение в границы деревни Тобино земель из состава земель запаса | площадь | га | 7,18 | - |
| Включение в границы деревни Феликсово земель из состава земель запаса | площадь | га | 7,12 | - |
| Включение в границы села Шум земель из состава земель запаса | площадь | га | 13,84 | - |
| Формирование парка в селе Шум | площадь | га | 15,37 | - |

Таблица 11. Мероприятия по охране объектов культурного наследия.

| Мероприятия по территориальному планированию | Характеристика | Единца измерения | Количество единиц | Этап территориального планирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Формирование зон кратковременного отдыха населения, включающих территории объектов культурного наследия с запретом на хозяйственное освоение территории | площадь | га | 375,22 | - |
| Формирование зон кратковременного отдыха населения, включающих территории объектов обладающими признаками объекта культурного наследия, с запретом на хозяйственное освоение территории | площадь | га | 375,22 | - |

Таблица 12. Мероприятия по защите жилой застройки от негативного воздействия отдельных объектов и предприятий.

| Мероприятия по территориальному планированию | Характеристика | Единца измерения | Количество единиц | Этап территориального планирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция предприятий с проведением мероприятий по защите окружающей среда и установления санитарно-защитной зоны в пределах функциональной зоны* | величина санитарно-защитной зоны | м | 50 | Первая очередь |
| Обустройство санитарно-защитной зоны канализационных очистных сооружений в селе Шум и разработка проекта санитарно-защитной зоны | площадь | га | 5,0 | Первая очередь |

* - данное мероприятие является предложением собственникам земельных участков осуществить соответствующие действия.

Таблица 13. Мероприятия по сохранению природных условий и особенностей территории Шумского сельского поселения, объектов животного и растительного мира.

| Мероприятия по территориальному планированию | Характеристика | Единца измерения | Количество единиц | Этап территориального планирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сохранение природных ландшафтов при создании системы озелененных территорий ограниченного использования вдоль рек Сарья, Тящевка, Гаричи | площадь | га | 143,4 | Расчетный срок |

Таблица 14. Мероприятия по санитарной очистке территории Шумского сельского поселения.

| Мероприятия по территориальному планированию | Характеристика | Единца измерения | Количество единиц | Этап территориального планирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация мест временного накопления бытовых отходов и мусора на территориях населенных пунктов и ДНП | количество мест | место | 29 | Первая очередь |
| Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на полигон твердых бытовых отходов | объем вывозимых отходов | Первая очередь куб. м/год / Расчетный срок куб. м/год | 12174,28/ 15976,53 | Первая очередь/Расчетный срок |

Таблица 15. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры.

| Мероприятия по территориальному планированию | Характеристика | Единца измерения | Количество единиц | Этап территориального планирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения в зонах планируемой жилой застройки в селе Шум | протяженность дороги | км | 6,2 | Расчетный срок |
| Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения в зонах планируемой жилой застройки в поселке Концы | протяженность дороги | км | 5,8 | Расчетный срок |
| Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения в зонах планируемой жилой застройки в деревне Горка | протяженность дороги | км | 2,4 | Расчетный срок |
| Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения в зонах планируемой жилой застройки в деревне Бабаново | протяженность дороги | км | 0,4 | Расчетный срок |
| Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения в зонах планируемой жилой застройки в деревне Гнори | протяженность дороги | км | 0,3 | Расчетный срок |

Таблица 16. Мероприятия по развитию системы электроснабжения Шумского сельского поселения.

| Мероприятия по территориальному планированию | Характеристика | Единца измерения | Количество единиц | Этап территориального планирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство ВЛ 10 кВ на вновь осваиваемой территории в селе Шум | протяженность сети | км | 0,7 | Первая очередь |
| Строительство трансформаторной подстанции на вновь осваиваемой территории в селе Шум | мощность | кВА | 200 | Первая очередь |
| Строительство ВЛ 10 кВ на вновь осваиваемой территории в поселке Концы | протяженность сети | км | 3,5 | Расчетный срок |
| Строительство трансформаторных подстанций на вновь осваиваемой территории в поселке Концы | мощность | кВА | 300 | Расчетный срок |
| Строительство ВЛ 10 кВ на вновь осваиваемой территории в деревне Горка | протяженность сети | км | 1,1 | Расчетный срок |
| Строительство трансформаторных подстанции на вновь осваиваемой территории в деревне Горка | мощность | кВА | 150 | Расчетный срок |
| Строительство ВЛ 10 кВ на вновь осваиваемой территории в деревне Бабаново | протяженность сети | км | 0,9 | Расчетный срок |
| Строительство трансформаторных подстанции на вновь осваиваемой территории в деревне Бабаново | мощность | кВА | 100 | Расчетный срок |

Таблица 17. Мероприятия по развитию системы водоснабжения Шумского сельского поселения.

| Мероприятия по территориальному планированию | Характеристика | Единца измерения | Количество единиц | Этап территориального планирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проведение оценки запасов подземных вод, являющихся источником питьевого водоснабжения вблизи села Шум, вблизи деревни Войпала, вблизи деревни Речка, вблизи поселка при железнодорожной станции Войбокало, вблизи деревни Бабаново (ордовиковский водоносный комплекс), вблизи деревни Горка | - | - | - | Первая очередь |
| Проведение анализа физико-химических и биологических характеристик существующих источников водоснабжения и разработка мероприятий по водоподготовке | - | - | - | Первая очередь |
| Разработка проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения | скважина | объект | 4 | Первая очередь |
| Строительство павильонов над скважинами в селе Шум | количество объектов | шт. | 4 | Первая очередь |
| Строительство артезианских скважин вблизи села Шум | количество объектов | шт. | 1 | Расчетный срок |
| Строительство артезианской скважины вблизи деревне Войпала | количество объектов | шт. | 1 | Расчетный срок |
| Строительство артезианских скважин вблизи деревни Речка | количество объектов | шт. | 1 | Расчетный срок |
| Строительство артезианской скважины вблизи деревни Бабаново | количество объектов | шт. | 1 | Расчетный срок |
| Строительство артезианских скважин вблизи деревни Горка | количество объектов | шт. | 1 | Расчетный срок |
| Строительство артезианских скважин вблизи поселка при железнодорожной станции Войбокало | количество объектов | шт. | 1 | Расчетный срок |
| Строительство водопроводной сети на территории существующей индивидуальной жилой застройки села Шум | протяженность сети | км | 1,9 | Первая очередь |
| Строительство водопроводной сети на осваиваемой территории села Шум | протяженность сети | км | 3,5 | Расчетный срок |
| Строительство водопроводной сети в поселке при железнодорожной станции Войбокало | протяженность сети | км | 4,2 | Расчетный срок |
| Строительство водопроводной сети в поселке Концы, деревни Концы, деревни Войпала, деревни Речка, деревни Бабаново | протяженность сети | км | 12,2 | Расчетный срок |
| Строительство водопроводной сети в деревне Горка, деревни Пейчала | протяженность сети | км | 2,7 | Расчетный срок |

Таблица 18. Мероприятия по развитию системы водоотведения Шумского сельского поселения.

| Мероприятия по территориальному планированию | Характеристика | Единца измерения | Количество единиц | Этап территориального планирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция канализационных очистных сооружений | производительность | куб. м/сут. | 700 | Первая очередь |
| Строительство канализационных очистных сооружений вблизи деревни Бабаново | производительность | куб. м/сут. | 300 | Расчетный срок |
| Строительство канализационных очистных сооружений вблизи деревни Горка | производительность | куб. м/сут. | 100 | Расчетный срок |
| Разработка проекта санитарно-защитной зоны канализационных очистных сооружений в селе Шум и её обустройство | площадь | га | 20 | Первая очередь |
| Строительство канализационной сети на территории существующей индивидуальной жилой застройки села Шум | протяженность сети | км | 1,9 | Первая очередь |
| Строительство канализационной сети на осваиваемой территории села Шум | протяженность сети | км | 3,5 | Расчетный срок |
| Строительство в канализационной сети в поселке при железнодорожной станции Войбокало | протяженность сети | км | 4,2 | Расчетный срок |
| Строительство канализационной сети в поселке Концы, деревни Концы, деревни Войпала, деревни Речка, деревни Бабаново | протяженность сети | км | 12,2 | Расчетный срок |
| Система водоотведения неканализованных населенных пунктов Шумского сельского поселения |
| Организация сбора и вывоза жидких бытовых отходов с территорий неканализованных населенных пунктов на сливную станцию в городском посёлке Назия | площадь | га | 474,20 | Первая очередь |

Таблица 19. Мероприятия по развитию системы газоснабжения.

| Мероприятия по территориальному планированию | Характеристика | Единца измерения | Количество единиц | Этап территориального планирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство распределительного газопровода в поселке Концы | протяженность сети | км | 2,5 | Первая очередь |
| Строительство распределительного газопровода в селе Шум | протяженность сети | км | 2,5 | Первая очередь |
| Строительство распределительного газопровода в поселке при железнодорожной станции Войбокало | протяженность сети | км | 1,1 | Первая очередь |
| Строительство распределительных газопроводов в деревне Бабаново, деревне Войпала, деревне Речка, деревне Горгала, деревне Феликсово, деревне Горка, деревне Пейчала, деревне Пиргора, деревне Гнори, деревне Ратница, деревне Карпово, деревне Теребушка, деревне Койчала, деревне Сопели, деревне Валдома, деревне Рындела, деревне Войбокало, деревне Тобино, деревне Сибола и поселке при железнодорожной станции Новый Быт* | протяженность сети | км | 18,5 | Расчетный срок |

* - мероприятие, которое будет реализовано в случае согласования Правительством Ленинградской области предложений Генерального плана по размещению объектов газоснабжения регионального значения и включения их в региональные целевые программы.

Таблица 20. Мероприятия по развитию системы теплоснабжения.

| Мероприятия по территориальному планированию | Характеристика | Единца измерения | Количество единиц | Этап территориального планирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство газовой котельной в селе Шум (центральной части) | мощность | Гкал/час | 8 | Первая очередь |
| Строительство газовой котельной в селе Шум (ПМК -17 | мощность | Гкал/час | 5 | Расчетный срок |

Таблица 21. Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры.

| Мероприятия по территориальному планированию | Характеристика | Единца измерения | Количество единиц | Этап территориального планирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство многофункционального торгового центра в селе Шум | площадь | кв. м | 3000 | Первая очередь |
| Строительство многофункционального торгового центра в поселке Концы | площадь | кв. м | 1500 | Расчетный срок |
| Строительство многофункционального торгового центра в деревне Горка | площадь | кв. м | 1500 | Расчетный срок |
| Строительство закрытого спортивного комплекса в селе Шум | площадь | кв. м | 1500 | Первая очередь |
| Строительство закрытого спортивного комплекса в поселке Концы | площадь | кв. м | 800 | Расчетный срок |
| Строительство закрытого спортивного комплекса в деревне Горка | площадь | кв. м | 800 | Расчетный срок |
| Строительство стадиона в селе Шум | площадь | кв. м | 18000 | Первая очередь |
| Строительство спортивной площадки Концы | площадь | кв. м | 10000 | Расчетный срок |
| Строительство спортивной площадки деревне Горка | площадь | кв. м | 10000 | Расчетный срок |
| Строительство кладбища в селе Шум | площадь | кв. м | 30000 | Первая очередь |
| Строительство муниципального парка в селе Шум | площадь | кв. м | 30000 | Первая очередь |
| Строительство муниципального парка в поселке Концы | площадь | кв. м | 115000 | Расчетный срок |
| Строительство муниципального парка в селе Шум | площадь | кв. м | 92000 | Расчетный срок |
| Строительство муниципального парка в деревне Горгала | площадь | кв. м | 57000 | Расчетный срок |

Таблица 22. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций.*

| Мероприятия по территориальному планированию | Характеристика | Единца измерения | Количество единиц | Этап территориального планирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство сооружений для защиты от подтопления территорий прилегающих к руслу реки Сарья | протяженность сооружений | погонный метр | 3200 | Первая очередь |
| Строительство системы оповещения населения по сигналам ЧС | количество охватываемых системой населенных пунктов | населенный пункт | 29 | Первая очередь |
| Организация сборного эвакуационного пункта в селе Шум | площадь помещения | кв. м | 1 200 | Расчетный срок |
| Строительство подразделения пожарной охраны в селе Шум | количество машин | машина | 2 | Первая очередь |
| Строительство защитного сооружения ГО в селе Шум | площадь помещения | кв. м | 600 | Расчетный срок |
| Строительство защитного сооружения ГО в поселке Концы | площадь помещения | кв. м | 400 | Первая очередь |
| Строительство пожарного водоема в деревня Бабаново | емкость водоема | куб. м | 1 000 | Первая очередь |
| Строительство пожарного водоема в деревне Валдома | емкость водоема | куб. м | 1 000 | Первая очередь |
| поселке при железнодорожной станции Войбокало | емкость водоема | куб. м | 1 000 | Первая очередь |
| Строительство пожарного водоема в деревне Войбокало | емкость водоема | куб. м | 1 000 | Первая очередь |
| Строительство пожарного водоема в деревне Войпала | емкость водоема | куб. м | 1 000 | Первая очередь |
| Строительство пожарного водоема в деревне Гнори | емкость водоема | куб. м | 1 000 | Первая очередь |
| Строительство пожарного водоема в деревне Горгола | емкость водоема | куб. м | 1 000 | Первая очередь |
| Строительство пожарного водоема в деревне Горка | емкость водоема | куб. м | 2 000 | Первая очередь |
| Строительство пожарного водоема в деревня Дусьево | емкость водоема | куб. м | 1 000 | Первая очередь |
| Строительство пожарного водоема в деревне Канзы | емкость водоема | куб. м | 1 000 | Первая очередь |
| Строительство пожарного водоема в деревне Карпово | емкость водоема | куб. м | 1 000 | Первая очередь |
| Строительство пожарного водоема в деревне Койчала | емкость водоема | куб. м | 1 000 | Первая очередь |
| Строительство пожарного водоема в деревне Концы | емкость водоема | куб. м | 1 000 | Первая очередь |
| Строительство пожарного водоема в поселке Концы | емкость водоема | куб. м | 3 000 | Первая очередь |
| Строительство пожарного водоема в поселке при железнодорожной станции Новый Быт | емкость водоема | куб. м | 2 000 | Первая очередь |
| Строительство пожарного водоема в деревне Овдакало | емкость водоема | куб. м | 1 000 | Первая очередь |
| Строительство пожарного водоема в деревне Падрила | емкость водоема | куб. м | 1 000 | Первая очередь |
| Строительство пожарного водоема в деревне Пейчала | емкость водоема | куб. м | 1 000 | Первая очередь |
| Строительство пожарного водоема в деревне Пиргора | емкость водоема | куб. м | 1 000 | Первая очередь |
| Строительство пожарного водоема в деревне Ратница | емкость водоема | куб. м | 1 000 | Первая очередь |
| Строительство пожарного водоема в деревне Речка | емкость водоема | куб. м | 1 000 | Первая очередь |
| Строительство пожарного водоема в деревне Рындела | емкость водоема | куб. м | 1 000 | Первая очередь |
| Строительство пожарного водоема в деревне Сибола | емкость водоема | куб. м | 1 000 | Первая очередь |
| Строительство пожарного водоема в деревне Сопели | емкость водоема | куб. м | 1 000 | Первая очередь |
| Строительство пожарного водоема в деревне Теребушка | емкость водоема | куб. м | 1 000 | Первая очередь |
| Строительство пожарного водоема в деревне Тобино | емкость водоема | куб. м | 1 000 | Первая очередь |
| Строительство пожарного водоема в деревне Феликосово | емкость водоема | куб. м | 1 000 | Первая очередь |
| Строительство пожарного водоема в селе Шум | емкость водоема | куб. м | 3 000 | Первая очередь |

* - финансирование мероприятий по размещению объектов производится в федерального и регионального бюджета.

# 4. Функциональное зонирование территории

4.1. В целях преобразования функционально-планировочной структуры Мгинского городского поселения произведено функциональное зонирование территории. Для каждой функциональной зоны определено назначение и параметры планируемого развития, необходимые для производства соответствующих расчетов по транспортному, социальному и инженерному обеспечению таких зон. Другие необходимые параметры будут установлены в Правилах землепользования и застройки Шумского сельского поселения. Состав и параметры функциональных зон определены в соответствии с проектом Региональных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области (6-ая редакция):

Таблица 23. Состав и параметры функциональных зон.

| Назначение | Обозначение зоны | Функциональные зоны | Параметры |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилого назначения | Ж1 | зона застройки индивидуальными отдельно стоящими домами | максимальная этажность: 3. Коэффициент застройки: 0,2. Коэффициент плотности застройки: 0,4 |
|  | Ж2 | зона застройки малоэтажными многоквартирными секционными домами | максимальная этажность: 3. Коэффициент застройки: 0,4. Коэффициент плотности застройки: 0,8 |
| Общественно-делового назначения | Д | зона многофункциональной общественно-деловой застройки | для размещения объектов общественно-делового назначения |
| Промышленности | П1 | зона промышленных предприятий I-го класса опасности | для размещения производственных предприятий I-го класса опасности максимальная этажность зданий – 9. Минимальный коэффициент застройки: 0,3 |
|  | П3 | зона промышленных предприятий III-го класса опасности | для размещения производственных предприятий III-го класса опасности максимальная этажность зданий – 3. Минимальный коэффициент застройки: 0,3 |
|  | П4 | зона промышленных предприятий IV-го класса опасности | для размещения производственных предприятий IV-го класса опасности максимальная этажность зданий – 3. Минимальный коэффициент застройки: 0,3 |
|  | П5 | зона промышленных предприятий V-го класса опасности | для размещения производственных предприятий V-го класса опасности максимальная этажность зданий – 3. Минимальный коэффициент застройки: 0,3 |
| Транспортной инфраструктуры | Т1 | зона внешнего железнодорожного транспорта | для размещения объектов внешнего железнодорожного транспорта |
|  | Т2 | зона внешнего автомобильного транспорта | для размещения объектов внешнего автомобильного транспорта |
|  | Т3 | зона улично-дорожной сети | для размещения объектов, входящих в состав улично-дорожной сети населенных пунктов |
| Инженерной инфраструктуры | И | зона инженерной инфраструктуры | для размещения объектов инженерной инфраструктуры |
| Рекреационного назначения | Р1 | зона зелёных насаждений общего пользования | для размещения парков, садов, скверов, набережных, других мест кратковременного отдыха населения и территорий зеленых насаждений |
|  | Р2 | зона зелёных насаждений ограниченного использования | для создания благоприятной окружающей среды на территории населенных пунктов |
|  | Р3 | зона зелёных насаждений, выполняющих специальную функцию | для размещения зеленых насаждений, имеющих специальное целевое назначение (санитарно-защитные и др.) |
|  | Р4 | зона массового отдыха | для размещения объектов рекреационного назначения (пансионатов, кемпингов, баз отдыха, спортивных и игровых площадок и др.) |
| Сельскохозяйственного назначения | С1 | зона сельскохозяйственных угодий | для использования сельскохозяйственных угодий |
|  | С2 | зона крестьянских (фермерских) хозяйств | для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства минимальный размер земельного участка 1 га, максимальный размер земельного участка 50 га |
|  | С3 | зона личных подсобных хозяйств | для ведения личного подсобного хозяйства минимальный размер земельного участка – 600 кв. м |
|  | С5 | зона дачных хозяйств | для ведения дачного хозяйства минимальный размер земельного участка – 600 кв. м |
|  | С6 | зона сельскохозяйственных предприятий | для размещения сельскохозяйственных предприятий |
| Специального назначения | К | зона ритуального назначения | для размещения кладбищ |
|  | В | прочая зона | для размещения прочих объектов |
| Лесного фонда | ЛФ | зона лесного фонда | - |
| Водного фонда | ВФ | зона водного фонда | - |

# 5. Технико-экономические показатели

5.1. В составе Генерального плана утверждаются Технико-экономические показатели, отражающие результаты планируемых мероприятий по территориальному планированию:

Таблица 24. Технико-экономические показатели Генерального плана.

| №/№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | Единица измерения | Существующее положение, 2011 г. | Первая очередь, 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ/ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ |  |  |  |  |
| I | Общая площадь земель в границах муниципального образования* | га | 36 667,2 | 36 667,2 | 36 667,2 |
|  |  | % |  |  |  |
| 1. | Территории промышленности | га | 59,0 | 1303,7 | 1303,7 |
|  |  | % | 0,2% | 3,6% | 3,6% |
| 1.1. | Территории промышленности 1-го класса опасности | га | 0,0 | 145,1 | 145,1 |
| 1.2. | Территории промышленности 2-го класса опасности | га | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Территории промышленности 3-го класса опасности | га | 3,8 | 872,0 | 872,0 |
| 1.4. | Территории промышленности 4-го класса опасности | га | 25,1 | 279,0 | 279,0 |
| 1.5. | Территории промышленности 5-го класса опасности | га | 30,1 | 7,6 | 7,6 |
| 2. | Территории транспортной инфраструктуры | га | 376,1 | 429,4 | 429,4 |
|  |  | % | 1,0% | 1,2% | 1,2% |
| 2.1. | Территории внешнего железнодорожного транспорта | га | 149,7 | 149,7 | 149,7 |
| 2.2. | Территории внешнего автомобильного транспорта | га | 186,3 | 204,8 | 204,8 |
| 2.3. | Территории улично-дорожной сети | га | 40,1 | 74,9 | 74,9 |
| 3. | Территории инженерной инфраструктуры | га | 5,3 | 9,0 | 9,0 |
|  |  | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 4. | Территории рекреационного назначения | га | 6,6 | 488,9 | 488,9 |
|  |  | % | 0,0% | 1,3% | 1,3% |
| 4.1. | Территория зелёных насаждений общего пользования | га | 0,0 | 67,5 | 67,5 |
| 4.2. | Территория зеленых насаждений ограниченного использования | га | 0,0 | 143,4 | 143,4 |
| 4.3. | Территория зелёных насаждений, выполняющих специальную функцию | га | 0,0 | 229,6 | 229,6 |
| 4.4. | Территория массового отдыха | га | 6,6 | 48,4 | 48,4 |
| 4.5. | Территория особо охраняемых природных территорий | га | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Территории специального назначения | га | 81,0 | 83,9 | 83,9 |
|  |  | % | 0,2% | 0,2% | 0,2% |
| 5.1. | Территории ритуального назначения | га | 6,0 | 8,9 | 8,9 |
| 5.2. | Территории военных объектов и режимных территорий | га | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| 6. | Территории сельскохозяйственного назначения | га | 4022,8 | 6416,7 | 6416,7 |
|  |  | % | 11,0% | 17,5% | 17,5% |
| 6.1. | Территории сельскохозяйственных угодий | га | 3087,5 | 4450,0 | 4450,0 |
| 6.2. | Территории ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | га | 221,5 | 1358,3 | 1358,3 |
| 6.3. | Территории ведения личного подсобного хозяйства | га | 122,3 | 125,4 | 125,4 |
| 6.4. | Территории ведения садоводства | га | 0,0 |  | 0,0 |
| 6.5. | Территории ведения дачного хозяйства | га | 454,7 | 454,7 | 454,7 |
| 6.6. | Территории сельскохозяйственных предприятий | га | 136,8 | 28,3 | 28,3 |
| 7. | Территории лесного фонда | га | 27136,1 | 27048,7 | 27048,7 |
|  |  | % | 74,0% | 73,8% | 73,8% |
| 8. | Территории общественно-делового назначения | га | 4,6 | 13,4 | 13,4 |
|  |  | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 8.1. | Территории многофункциональной общественно-деловой застройки | га | 4,6 | 13,4 | 13,4 |
| 9. | Территории жилого назначения | га | 634,3 | 860,1 | 860,1 |
|  |  | % | 1,7% | 2,3% | 2,3% |
| 9.1. | Территории застройки индивидуальными отдельностоящими домами | га | 624,9 | 836,9 | 836,9 |
| 9.2. | Территории застройки малоэтажными многоквартирными секционными домами | га | 9,4 | 12,9 | 12,9 |
| 9.3. | Территории застройки малоэтажными многоквартирными сблокированными домами | га | 0,0 | 10,3 | 10,3 |
| 11. | Неиспользуемые территории | га | 4290,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | % | 11,7% | 0,0% | 0,0% |
| 11.1. | Неиспользуемые территории | га | 497,3 | 0,0 | 0,0 |
| 11.2. | Неиспользуемые сельскохозяйственные угодья | га | 2475,1 | 0,0 | 0,0 |
| 11.3. | Неиспользуемые территории, занятые лесной и кустарниковой растительностью | га | 1317,6 | 0,0 | 0,0 |
| 12. | Территории водных объектов | га | 46,8 | 46,8 | 46,8 |
|  |  | % | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
| 12.1. | Территории водных объектов | га | 46,8 | 46,8 | 46,8 |
| 13. | Границы земель различных категорий |  | 36667,2 | 36667,2 | 36667,2 |
| 13.1. | Земли сельскохозяйственного назначения** | га | 10243,3 | 12340,0 | 12340,0 |
| 13.2. | Земли населенных пунктов | га | 1192,6 | 1771,6 | 1771,6 |
|  | деревня Бабаново | га | 33,0 | 112,0 | 112,0 |
|  | деревня Валдома | га | 22,5 | 24,9 | 24,9 |
|  | поселок при железнодорожной станции Войбокало | га | 168,3 | 168,3 | 168,3 |
|  | деревня Войбокало | га | 22,7 | 31,9 | 31,9 |
|  | деревня Войпала | га | 20,5 | 22,8 | 22,8 |
|  | деревня Гнори | га | 11,0 | 92,1 | 92,1 |
|  | деревняГоргола | га | 27,3 | 42,7 | 42,7 |
|  | деревня Горка | га | 51,8 | 82,8 | 82,8 |
|  | деревня Дусьево | га | 28,9 | 28,9 | 28,9 |
|  | деревня Канзы | га | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
|  | деревня Карпово | га | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
|  | деревня Койчала | га | 38,6 | 54,2 | 54,2 |
|  | деревня Концы | га | 55,9 | 91,2 | 91,2 |
|  | поселок Концы | га | 119,8 | 227,4 | 227,4 |
|  | местечко Мендово | га | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
|  | поселок при железнодорожной станции Новый Быт | га | 87,3 | 87,3 | 87,3 |
|  | деревня Овдакало | га | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
|  | деревня Падрила | га | 10,1 | 10,1 | 10,1 |
|  | деревня Пейчала | га | 12,2 | 53,9 | 53,9 |
|  | деревня Пиргора | га | 31,6 | 31,6 | 31,6 |
|  | деревня Ратница | га | 21,8 | 21,8 | 21,8 |
|  | деревня Речка | га | 11,0 | 141,3 | 141,3 |
|  | деревня Рындела | га | 19,2 | 19,2 | 19,2 |
|  | деревня Сибола | га | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  | деревня Сопели | га | 16,9 | 23,9 | 23,9 |
|  | деревня Теребушка | га | 17,8 | 17,8 | 17,8 |
|  | деревня Тобино | га | 17,6 | 23,4 | 23,4 |
|  | деревня Феликосово | га | 10,9 | 17,0 | 17,0 |
|  | село Шум | га | 271,1 | 280,4 | 280,4 |
| 13.3. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, рабоивещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, в том числе: | га | 398,8 | 1555,6 | 1555,6 |
| 13.3.1. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного специального назначения | га | 323,8 | 1480,6 | 1480,6 |
| 13.3.2. | Земли обороны и безопасности | га | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| 13.4. | Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | 0,0 | 7,5 | 7,5 |
| 13.5. | Земли лесного фонда | га | 21039,8 | 20992,5 | 20992,5 |
| 13.6. | Земли водного фонда | га | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13.7. | Земли запаса | га | 3792,7 | 0,0 | 0,0 |
| II | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |
| 1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 1.1. | Население, снабженное централизованным водоснабжением | чел. | 1 055 | 4 065 | 5 188 |
| 1.2. | Население, снабженное локальным водоснабжением | чел. | 1 961 | 2 022 | 2 800 |
| 1.3. | Потребление воды населением из источников централизованного водоснабжения | куб. м/сут | 242,65 | 935,04 | 1 193,21 |
| 1.4. | Потребление воды населением из источников локального водоснабжения | куб. м/сут | 98,06 | 101,09 | 140,02 |
| 1.5. | Протяженность водопроводной сети | км | 5,30 | 22,00 | 42,70 |
| 2. | Водоотведение |  |  |  |  |
| 2.1. | Население, снабженное централизованным водоотведением | чел. | 1 055 | 4 065 | 5 188 |
| 2.2. | Население, снабженное локальным водоотведением | чел. | 1 961 | 2 022 | 2 800 |
| 2.3. | Очистка бытовых стоков | куб. м/сут | 243 | 935 | 1 193 |
| 2.4. | Сбор и вывоз жидких бытовых отходов с неканализованной территории | куб. м/сут | 98 | 101 | 140 |
| 2.5. | Протяженность канализационной сети | км | 4,40 | 10,20 | 31,80 |
| 3. | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 3.1. | Население, снабженное централизованным газоснабжением | чел. | 0 | 3 586 | 7 988 |
| 3.2. | Потребление газового топлива населением | куб. м/год | 0 | 789 006 | 1 757 418 |
| 3.3. | Протяженность межпоселковых газопроводов | км | 0,00 | 11,20 | 35,40 |
| 3.4. | Протяженность распределительных газопроводов | ка | 2,50 | 8,50 | 32,60 |
| 4. | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 4.1. | Население, снабженное централизованным теплоснабжением | чел. | 1 055,00 | 1 055,00 | 1400 |
| 4.2. | Потребление тепла | Гкалл/год | 7 174,00 | 7 174,00 | 9 520,00 |
| 4.3. | Протяженность сетей теплоснабжения | км | 2,90 | 2,90 | 3,5 |
| 5. | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 5.1. | Потребление населением электрической энергии | кВА | 4 196,49 | 5 397,71 | 6 139,15 |
| 5.3. | Протяженность электрических сетей 220 кВ | км | 16,40 | 16,40 | 16,40 |
| 5.4. | Протяженность электрических сетей 110 кВ | км | 49,50 | 49,50 | 49,50 |
| 5.5. | Протяженность электрических сетей 35 кВ | км | 17,50 | 17,50 | 17,50 |
| 5.6. | Протяженность электрических сетей 6-10 кВ | км | 89,30 | 91,30 | 94,80 |
| III | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |
| 1. | Автомобильные дороги |  |  |  |  |
| 1.1. | Протяженность автомобильных дорог федерального значения | км | 16,80 | 16,80 | 16,80 |
| 1.2. | Протяженность автомобильных дорог регионального значения | км | 20,60 | 20,60 | 20,60 |
| 1.3. | Протяженность автомобильных дорог местного (районного) значения | км | 48,60 | 50,30 | 50,30 |
| 1.4. | Протяженность улично-дорожной сети | км | 32,70 | 41,50 | 59,00 |
| 2. | Железные дороги |  |  |  |  |
| 2.1. | Протяженность железных дорог | км | 86,40 | 86,40 | 86,40 |
| IV | СОЦИАЛЬНАЯ ИНФАРСТРУКТУРА |  |  |  |  |
| 1. | Образование |  |  |  |  |
| 1.1. | Дошкольные образовательные учреждения | место | 95 | 195 | 295 |
| 1.2. | Общеобразовательные учреждения | место | 360 | 360 | 560 |
| 1.3. | Специальные образовательные учреждения (интернаты) | место | 10 | 20 | 20 |
| 2. | Здравоохранение |  |  |  |  |
| 2.1. | Стационары | койка | 10 | 10 | 10 |
| 2.2. | Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещение/смена | 50 | 50 | 50 |
| 2.3. | Фельдшерско-акушерские пункты | объект | 3 | 6 | 6 |
| 3. | Библиотечное обслуживание |  |  |  |  |
| 3.1. | Библиотеки | томов | 14 496,00 | 68 882,00 | 234 967,00 |
| 4. | Культурно-досуговые учреждения |  |  |  |  |
| 4.1. | Культурно-досуговые центры | кв. м | 1 065,00 | 1 065,00 | 1 065,00 |
| 4.2. | Сельские клубы | кв. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. | Кинотеатры | кв. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4. | Учреждения молодежной политики | кв. м | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 5. | Объекты физической культуры и спорта |  |  |  |  |
| 5.1. | Физкультурно-оздоровительные комплексы | кв. м | 191,00 | 1 514,00 | 1 719,00 |
| 5.2. | Спортивные площадки | га | 5 470,00 | 26 840,00 | 30 474,00 |
| 6. | Лечебно-оздоровительные учреждения |  |  |  |  |
| 6.1. | Лечебно-оздоровительные учреждения | место | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7. | Ритуальные услуги |  |  |  |  |
| 7.1. | Кладбища | га | 6,65 | 9,65 | 9,65 |
| V | ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |  |  |  |  |
| 1. | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
| 1.1. | Сбор и вывоз бытовых отходов и мусора от населения | куб. м/год | 23 830,40 | 29 788,00 | 47 068,00 |
| 2. | Санитарно-защитные зоны |  |  |  |  |
|  | Жилая застройка в границах санитарно-защитных зон | га | 5,40 | 0,00 | 0 |
| 3. | Благоустройство территории |  |  |  |  |
|  | Озелененные территории общего пользования | га | 0,00 | 67,5 | 67,5 |
| VI | ГО и ЧС |  |  |  |  |
| 1. | Пожарная безопасность |  |  |  |  |
| 1.1. | Подразделения пожарной охраны | объект | 0 | 1 | 1 |
| 1.2. | Пожарные водоемы | куб. м | 14 900 | 21 300 | 27 100 |
| 2. | Гражданская оборона |  |  |  |  |
| 2.1. | Защитные сооружения ГО | кв. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VII | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| 1. | Общая численность населения |  | 3 007 | 6 087 | 7 988 |
| 1.1. | Младше трудоспособного возраста | чел. | 301 | 609 | 799 |
| 1.2. | Трудоспособного возраста | чел. | 2 105 | 4 261 | 5 592 |
| 1.3. | Старше трудоспособного возраста | чел. | 601 | 1 217 | 1 598 |
| * - общая площадь земель в границах муниципального образования приведена в соответствии с обмерами, произведенными по цифровому картографическому материалу |
| ** - в составе земель сельскохозяйственного назначения учтены земли Шумского участкового лесничества Кировского лесничества, на которые зарегистрировано право собственности Российской Федерации как на земли лесного фонда |